# 地下室防水施工论文摘要

##### 问：地下室防水堵漏施工方案

答：地下室防水堵施工

开槽注浆

遇有大面积渗漏水时，也可采用注浆方法处理，根据渗漏水情况可在结构上布置注浆孔，可布点成梅花形、三角形或一字形，然后进行注浆处理，以在结构内部形成防水帷幕。此外，还可采用“面层封闭注浆”的方法，即先下管，然后用抗压密封剂大面积抹面，待防水涂层强度达到要求后，从注浆孔注浆堵水。

- 以上回答只是理论，如果想实现防水堵漏效果，还是需要找专业的防水堵漏公司实地勘测给出堵漏方案并且实施才能达到防水堵漏的效果。

##### 问：地下室防水施工方法和流程

答：地下室是室外地下建筑物的房间。 在建筑物底层下方建造地下室可以提高建筑物的效率。 接下来，土巴兔的小编将向您介绍地下室防水施工方法和流程。

地下室防水施工方法和工艺

1。 外部防粘结构

外部防粘防水方法，即在地板垫上铺设防水层卷材并构造信封结构墙完成后，外立面线圈（防水层）直接铺设 在外壳结构的外壁表面，然后采取地下室防水施工方法的保护措施。 该地下室防水施工方案的优点是，挡土墙的混凝土会随着时间的推移逐渐干燥，可以有效地防止室内湿度，但当基坑采用大型开挖和板桩支护时，需要采取。 解决影响地下室堵塞的水平支撑点问题的措施。

二，外部防粘结构

外部防粘方法是首先在地板垫上完成永久性防护墙，然后将线圈（防水层）铺在永久性防护墙上。 在地板的底层，地下室的防水层全部完成，最后浇注封套结构的混凝土。 该地下室防水施工方案是在施工环境条件有限且难以实施外部防粘方法时必须采用的基础堵漏施工方法。

三，隔墙防水施工

地下室防水施工方案，除了在混凝土墙及其外壳结构内表面采取防水措施外，为了达到地下室堵漏的施工要求， 然后在主墙内添加一个离墙内墙。 虽然地下室防水设计方案是多通道设防，有利于排水，但成本高，外壳结构的墙壁不易完全干燥，难以保证接头部分的水密性。 柱和墙混凝土。

地下室防水施工方法和工艺

- 以上是小编今天为您带来的地下室装修的介绍。 我相信我的朋友们也有一定的了解。 我希望这篇文章可以帮到你。 您还可以登录土巴兔查看更多相关内容和信息。 在装修中，无处可寻求难治性疾病？ 装修很油腻，不知道该怎么避免？ 点击进入问答系统，在线装修旧中药，为您提供全面支持。

##### 问：地下室如何做防水

答：1、外防外贴法

外防外贴防水法，即在底板垫层上铺设卷材防水层，并在围护结构墙体施工完成后，再将立面卷材（防水层）直接铺贴在围护结构的外墙面，然后采取保护措施的地下室防水施工方法。

这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移，围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥，能有效防止室内潮湿，但当基坑采取大开挖和板桩支护时，则需采取措施，以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。

2、外防内贴法施工

外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完，再将卷材（防水层）铺贴在永久性保护墙和底板垫层上，待地下室防水层全部做完，最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制，难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。

卷材铺贴

1、卷材及基层涂胶基本干燥后（手触不粘一般15～20min即可铺贴，此为满铺粘法搭接宽度100mm，接茬错开250mm。

2、铺贴前，必须弹线（拉线）控制，地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸，保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下，每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍，以排除粘接层之间的空气。排除空气后，用压辊沿粘接面用力滚压。

卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。

- 卷材防水层经检查质量合格后，即可做保护层，保护层采用C20细石砼，厚度50mm，浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/009e503a60a240f6da91303c.html