# 立体异形弧形屋面施工工艺——整体隐藏式长条弧形金属屋面板

### 一、三维异形曲面屋面施工技术——整体隐藏式长尺曲面金属屋面板（论文文献综述）

王德勤[1]（2020）在《发泡铝板与双层防水构造技术在三线建设博物馆建筑外围护上的应用》文中提出以位于贵州六枝原地宗矿洗煤厂的三线建设博物馆接待中心项目为列,介绍了一种适用于金属屋面、铝板幕墙的新型装配式金属板块技术,其特点是整体板块既有内、外装饰性,又满足各项外围护结构所需要的物理性能要求;板块之间利用错位式双层防水构造技术解决了建筑外围护由于板块变形所引起的防水难题。同时还介绍了一种新型装饰材料——金属发泡铝板在建筑外围护上的应用及其效果。

汪永平,蒋鸿鹄,蒋洁菲,张骞,蔡建国[2]（2020）在《双曲钛锌板屋面深化设计方法》文中认为以太子城站双曲屋面深化设计为例,首先对双曲屋面进行几何分析,调整弧线设计使整体模型净空提高。使用Rhino+Grasshopper进行建模,采用纵向沿投影线均分、横向沿曲线均分的方法对屋面板进行划分,通过屋面板对角线差值分析屋面板的不规则程度,计算起翘值以分析"以直代曲"的合理性。分析表明:在双曲屋面中心处屋面板不规则程度更大;屋面底部边角处屋面板起翘值最大,整体屋面板起翘值均小于限值,外观符合设计要求。

王宏磊[3]（2020）在《航站楼金属屋面设计研究》文中研究指明目前中国的城市化建设以优先发展交通基础设施为主,随着民航旅客运载量在综合交通运输体系中的比重提升,一、二线城市相继进入机场扩容之中。如何兼顾内部功能与外部形象是设计者们需要解决的根本命题。金属屋面作为航站楼重要外围护结构之一,对航站楼的室内空间环境与外在建筑形象有着关键性影响,但由于现阶段我国缺乏对金属屋面深化设计的重视,设计院把屋面设计任务转嫁给屋面加工厂家的设计模式,使其与建筑需求的矛盾越来越突出。因此,从航站楼这一特定建筑类型出发,从建筑师的角度总结兼顾屋面技术与艺术的设计策略,对指导航站楼建筑实践、促进金属屋面设计有着重要的作用。本文在金属屋面技术理论的基础上,对航站楼建筑的金属屋面从建筑设计角度分析研究。论文首先对航站楼建筑和金属屋面进行了分析,对航站楼金属屋面的应用、特点及审美进行了研究,作为航站楼金属屋面设计的理论基础。其次,通过与国内金属屋面厂家的合作对国内外30个大中型航站楼的金属屋面进行案例收集分析,总结出现阶段航站楼金属屋面应用的主流屋面类型、屋面构型、天窗设计、防水构造以及保温构造类型,分析不同类型在航站楼建筑中的适用性。并选取代表性的案例从多个方面进行分析和设计特点总结。结合以上案例研究,对航站楼金属屋面的技术体系和技术难点进行解析,提出解决策略。最终基于提升屋面艺术表现力和实现优越的围护功能,从金属屋面整体设计、细部设计与可持续设计三个方面提出航站楼金属屋面设计策略。本文在对多个实际工程的案例进行深入研究的基础上,通过结合实践经验与设计理论,提出航站楼金属屋面设计的参考性框架,以具体的设计策略引导航站楼设计人员更好地进行设计实践。

杨英豪[4]（2019）在《济青高铁红岛站主站房外立面实现关键技术研究》文中进行了进一步梳理个性化建筑工程中外形采用复杂异形曲面形式的外围护墙体统称为异型建筑幕墙。随着社会的发展,科技的进步,越来越多的个性化建筑进入了人们的视线,这些个性化建筑的外立面表现形式多由异形曲面幕墙来实现。BIM（Building Information Modeling,建筑信息模型）技术的发展,使得异形建筑幕墙参数化模型的建立得以实现,异形建筑幕墙参数化模型对工程的设计、施工、幕墙构件加工等起到了至关重要的指导性作用。本论文结合济青高铁红岛站主站房幕墙工程,对济青高铁红岛站主站房屋面系统关键技术进行了研究设计,基于BIM技术对大浪花造型铝板幕墙系统进行了参数化方案的设计及研究,并对铝板连接系统的结构进行了力学分析和优化,主要研究内容如下:（1）根据济青高铁红岛站工程实际情况及地域特征,对主站房屋面系统关键技术进行了的研究。在金属屋面系统中使用了65/400板型的直立锁边金属屋面板,为了提高金属屋面板抗风揭能力,设计了抗风夹装置的结构及布置方案;分析计算了屋面天沟系统的过水断面结构及尺寸、虹吸式雨水排水系统的单系统排水量,分析研究了各个排水系统虹吸雨水斗的设置方案;详细设计了防雷系统的接闪器及放电通路,解决了主站房雷电破坏和静电积留的问题。（2）根据建筑师对济青高铁红岛站大浪花造型的设计意图,系统研究了济青高铁红岛站大浪花异形双曲铝板幕墙系统的设计方案及组成结构。由于整个大浪花铝板幕墙为双曲面形式,其对铝板幕墙的建模及面板分格提出了极大的挑战,本文基于BIM技术,利用Rhino软件与Grasshopper插件对大浪花双曲铝板幕墙进行参数化建模,并利用Rhino软件自带的曲率分析模块对参数化模型进行曲率分析及模型的优化,使优化后的模型能够完全满足实际工程的需求;通过在Grasshopper插件中调用及连接相应的运算器,对大浪花铝板幕墙进行了参数化分格,极大降低了异形铝板幕墙的分格难度。为了打造铝板拼缝的密拼效果,应用Grasshopper插件对铝板分格方案进一步优化,对不同区域的铝板采用不同的拼缝尺寸,并赋予不同的颜色进行区分,最终很好的实现了铝板的密拼效果。（3）对不同角码连接数量的折边铝板力学性能进行了有限元分析,从分析结果得知,折边铝板通过角码进行连接时,其铝板力学性能不能够满足工程的设计需要;对不同加强筋连接方式的折边铝板的力学性能进行了研究,结果发现折边铝板通过背面增加横向加强筋进行连接时其力学性能优于其他方式;对铝板横向加强筋截面形式进行优化设计,分别分析研究了安装“L”型、“匚”型、“C型”三种不同截面形式的铝板横向加强筋时的铝板装配体力学性能,分析结果发现,铝板通过“C”型截面的铝板横向加强筋连接时,不仅满足了工程设计中力学性能的要求,而且“C”型截面的铝板横向加强筋能够很大程度上减轻结构自身重量,从而降低了工程建设成本。针对大浪花铝板幕墙清洁难度较大的问题,研究设计了在浪花铝板面板拼缝处采用批水条的防污构造措施。整个大浪花双曲铝板的连接系统结构复杂,针对双曲铝板幕墙安装困难的问题,研究设计了三维可调的铝合金抱箍连接系统,极大地降低了铝板幕墙的施工难度,保证了铝板幕墙的安装精度。

周晓莉[5]（2016）在《三维异形曲面混凝土屋面板施工技术》文中指出上海交响乐团音乐厅三维异形曲面屋面板建筑造型新颖、外观别致,屋面板施工存在顶板弧度变化大、不易定位、混凝土浇筑难度大等难题。通过对三维异形曲面屋顶顶板施工技术的严格把控,运用传统混凝土工艺,调整混凝土坍落度,采取分层浇筑,并用塑料薄膜覆盖或钢丝网隔断等方式,很好地解决了异形曲面屋面板施工难题,可为类似工程提供借鉴。

何星[6]（2014）在《广州国际体育演艺中心金属板幕墙施工技术与质量控制》文中研究说明随着工程施工技术和工程材料性能的不断提高，不断催生出大量建筑规模巨大、建筑造型独特、建筑技术复杂的标志性建筑。这些建筑所采用的幕墙构造和技术不断突破以往的局限，对幕墙技术发展和幕墙项目管理提出了更高的要求。本论文以广州国际体育演艺中心带台阶多层结构双曲面金属板幕墙为研究对象，针对该幕墙工程的结构特点及施工难点，结合现代幕墙技术，对超大体量的双曲面异型金属板幕墙工程在幕墙三维全息模型技术、双曲面幕墙测量放线技术、幕墙骨架安装技术、建筑幕墙防水技术以及幕墙保温技术等的技术难点和新工艺进行了研究，通过研究解决工程施工的技术和工艺难点，实现了缩短施工周期、降低工程成本、保证施工质量的项目管理目标。本文研究的带台阶多层结构双曲面金属板幕墙技术课题的成功应用，为新型金属板幕墙的施工和管理积累了宝贵的经验，可为其它类似幕墙工程的项目实施和项目管理提供参考价值。

张超[7]（2013）在《研究自锁式马鞍型金属屋面施工技术》文中提出承德奥体中心的钢结构屋顶采用的是车辅式结构,大屋盖直径在150m,左右,设计的小屋盖为支撑与大屋盖直径25m的内环上的椭圆形平屋盖,外沿直径在40m,呈自锁式马鞍型外环的异形空间曲面,建筑施工的工艺要求高,施工复杂。屋盖测量、屋面地板的安装、屋面顶部吊顶板安装等技术为施工中的关键部分,整个结构呈现三维立体定位,屋面变形程度高,施工技术要求控制准确。本文主要结合承德奥体中心屋面施工的技术要求,采取前期结构测量,而后将数据反复进行核算,按照测算结果在实际施工过程中不断修改进设计方案,并在施工期间提出了在屋面施工使用的建筑材料的类型,解决施工过程中出现的问题,达到辐射状呈马鞍形外环的异形空间曲面建筑效果。

张明[8]（2001）在《三维异形曲面屋面施工技术——整体隐藏式长尺曲面金属屋面板》文中进行了进一步梳理本文主旨介绍曲面整体隐藏式金属屋面板设计与施工 ,以及为保证正常使用所采取的技术上的措施

张明[9]（2000）在《三维异形曲面屋面施工技术——整体隐藏长尺曲面金属屋面板》文中研究表明介绍曲面整体隐藏式金属屋面板的设计与施工,以及为保证正常使用所采取的技术措施。

### 二、三维异形曲面屋面施工技术——整体隐藏式长尺曲面金属屋面板（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、三维异形曲面屋面施工技术——整体隐藏式长尺曲面金属屋面板（论文提纲范文）

#### （1）发泡铝板与双层防水构造技术在三线建设博物馆建筑外围护上的应用（论文提纲范文）

1 工程概况

1.1 外观设计

1.2 外围护采用板块装配式金属屋面板

1.3 面层装饰采用新材料发泡金属铝板

1.4 内装饰造型采用仿木铝方通

2 板块装配式金属屋面板的设计

2.1 装饰面层设计理念

2.2 板块之间双层防水构造设计方案

2.2.1 面板材料温度变形分析

2.2.2 双层防水构造沟节点设计方案

3 结束语

#### （2）双曲钛锌板屋面深化设计方法（论文提纲范文）

0 引言

1 工程概况

1.1 屋面构造

1.2 双曲屋面结构优化

1.3 双曲屋面空间定位

2 双曲屋面参数化

2.1 双曲屋面参数化建模

2.2 屋面模块化设计

3 屋面板深化分析

3.1 基本原则

3.2 钛锌板尺寸分析

3.3 起翘值分析

3.4 钛锌板定位控制

4 结语

#### （3）航站楼金属屋面设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国航站楼快速建设背景

1.1.2 金属屋面在航站楼中的应用背景

1.1.3 航站楼金属屋面设计现状问题

1.2 研究目的和意义

1.3 研究对象及范围界定

1.3.1 研究对象界定

1.3.2 研究范围界定

1.4 国内外研究综述

1.4.1 国外研究综述

1.4.2 国内研究综述

1.5 研究方法

1.5.1 文献资料法

1.5.2 比较研究法

1.5.3 案例分析法

1.5.4 图示分析法

1.6 研究内容及框架

1.6.1 研究内容

1.6.2 研究框架

2 航站楼金属屋面概述

2.1 航站楼建筑概述

2.1.1 航站楼建筑构型

2.1.2 航站楼建筑特征

2.2 金属屋面概述

2.2.1 金属屋面的定义

2.2.2 金属屋面的系统分类

2.3 航站楼金属屋面概述

2.3.1 航站楼金属屋面应用发展

2.3.2 航站楼金属屋面的应用动因

2.3.3 航站楼金属屋面的特点

2.4 航站楼金属屋面的设计要素

2.4.1 金属屋面构型设计

2.4.2 金属屋面系统选型

2.4.3 金属屋面细部构造

2.4.4 金属屋面的节能技术

2.5 本章小结

3 航站楼金属屋面的应用及实例研究

3.1 调研的目的、对象和方式

3.1.1 调研目的

3.1.2 调研对象

3.1.3 调研方式

3.2 航站楼金属屋面应用类型研究

3.2.1 金属屋面的板型体系

3.2.2 金属屋面构型设计

3.2.3 金属屋面采光天窗形式

3.2.4 金属屋面的防水构造

3.2.5 金属屋面的保温构造

3.3 国内航站楼金属屋面设计实例解析

3.3.1 青岛胶东国际机场

3.3.2 北京大兴机场航站楼

3.3.3 桂林两江机场T2航站楼

3.3.4 昆明长水机场航站楼

3.3.5 深圳宝安机场T3航站楼

3.4 国外航站楼金属屋面设计解析实例

3.4.1 日本关西国际机场航站楼

3.4.2 西班牙马德里巴拉哈斯国际机场T4航站楼

3.5 航站楼金属屋面设计问题总结

3.6 本章小结

4 航站楼金属屋面的艺术表现与技术难点

4.1 航站楼金属屋面的艺术表现

4.1.1 表皮处理

4.1.2 平面构成

4.1.3 立体造型

4.2 航站楼金属屋面技术难点分析

4.2.1 航站楼金属屋面抗风设计

4.2.2 航站楼金属屋面防水设计

4.2.3 航站楼金属屋面声学设计

4.2.4 航站楼金属屋面防雷设计

4.3 本章小结

5 航站楼金属屋面设计策略

5.1 航站楼金属屋面设计原则

5.1.1 构造合理原则

5.1.2 技术适宜原则

5.1.3 形式美观原则

5.2 航站楼金属屋面整体设计

5.2.1 基于围护功能

5.2.2 基于空间需求

5.2.3 基于建筑表现

5.3 航站楼金属屋面细部设计

5.3.1 适宜的屋面选型

5.3.2 合理的采光窗设计

5.3.3 科学的构造设计

5.4 航站楼金属屋面可持续设计

5.4.1 金属屋面性能优化

5.4.2 屋面节能技术应用

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 航站楼金属屋面设计研究总结

6.2 航站楼金属屋面发展趋势

参考文献

图录

表录

致谢

#### （4）济青高铁红岛站主站房外立面实现关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题的研究背景及意义

1.1.1 课题的研究背景

1.1.2 课题的研究意义

1.2 BIM的应用背景及研究意义

1.2.1 BIM的应用背景

1.2.2 BIM的研究意义

1.3 异形建筑幕墙BIM技术研究现状

1.3.1 异形建筑幕墙BIM技术国外研究现状

1.3.2 异形建筑幕墙BIM技术国内研究现状

1.4 本文的研究内容

第2章 济青高铁红岛站主站房屋面系统关键技术研究

2.1 工程概况

2.2 金属屋面系统

2.2.1 金属屋面面板结构方案研究

2.2.2 金属屋面抗风夹装置结构设计

2.2.3 金属屋面抗风揭实验过程分析

2.2.4 金属屋面整体系统构造形式

2.3 天沟系统

2.3.1 天沟过水断面尺寸研究

2.3.2 虹吸式雨水排水系统方案研究

2.4 防雷系统

2.5 本章小结

第3章 浪花双曲铝板幕墙面板系统参数化方案设计及研究

3.1 基于Rhino&Grasshopper插件的大浪花造型参数化模型建立

3.1.1 浪花表皮参数化模型建立

3.1.2 浪花表皮自由曲面建模分析

3.2 浪花表皮曲率分析

3.3 浪花曲面参数化分格及优化分析

3.4 浪花曲面分格接缝密拼效果方案研究

3.5 本章小结

第4章 浪花铝板幕墙关键技术研究

4.1 浪花造型铝板结构设计

4.1.1 结构模型荷载计算

4.1.2 不同连接方式铝板的力学性能分析

4.1.3 铝板横向加强筋型材截面的优化设计

4.2 浪花双曲铝板防污方案设计

4.3 浪花双曲铝板连接系统方案设计

4.3.1 铝板连接系统概述

4.3.2 铝板连接系统抱箍件力学性能分析

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

#### （5）三维异形曲面混凝土屋面板施工技术（论文提纲范文）

1 工程难点

1.1 曲面顶板弧度变化大,不易定位

1.2 曲面顶板混凝土浇筑难度大

2 三维马鞍形屋面定位技术

2.1 方案比选

2.1.1 方案一

2.1.2 方案二

2.2 三维定位体系

2.2.1 工艺原理

2.2.2 钢构架制作流程

2.2.3 三维曲面屋顶顶板施工

3 曲形屋面顶板混凝土浇筑技术

4 结语

#### （6）广州国际体育演艺中心金属板幕墙施工技术与质量控制（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 建筑幕墙的概念和形式

1.2 国内外幕墙技术的发展历史及现状

1.3 本研究课题的意义和主要研究内容

2 建筑幕墙三维模型技术的研究和应用

2.1 建筑幕墙三维模型的作用

2.2 金属板幕墙三维建筑模型建立的步骤

3 金属板幕墙测量放线定位技术

3.1 测量方法

3.2 测量放线的技术措施

3.3 建立测区控制网

3.4 幕墙工程测量放线

3.5 测量定位方法

3.6 测量质量保证措施

3.7 测量工作的基本准则及要求

4 钢骨架吊装和安装技术

4.1 现场安装总体部署

4.2 试吊装

4.3 设置预留合拢区及空调机组吊装预留口

4.4 5A 区的安装

4.5 钢龙骨安装安全措施

4.6 钢龙骨安装要点

4.7 钢结构施工平面布置

4.8 钢骨架吊装方案选择

4.9 钢结构吊装准备

4.10 钢结构吊装顺序

4.11 钢结构吊装方法

5 保温系统的技术和应用

5.1 幕墙保温材料种类和特点

5.2 幕墙保温板材的主要物理性能比较

5.3 酚醛泡沫保温板的技术指标及各项性能分析

5.4 酚醛泡沫保温板的技术特点

5.5 各种防火保温材料性能的现场测试

5.6 酚醛泡沫保温板在本工程中的应用

6 防水系统的技术和应用

6.1 铝镁锰金属板的性能

6.2 直立锁边铝镁锰金属板系统构造原理

6.3 直立锁边铝镁锰金属板系统的特点

6.4 直立锁边铝镁锰金属板系统的安装工艺

6.5 铝镁锰金属板分段叠瓦式安装技术

6.6 台阶部位钢龙骨渐变逼近曲线安装技术

6.7 铝镁锰金属板最大宽度分断技术

6.8 铝镁锰板弯折固定技术

6.9 铝镁锰板双曲率瓜皮板技术

6.10 可调节 T 型支座技术

7 金属板幕墙转换结构技术和应用

7.1 金属板幕墙夹持装置

7.2 夹持装置试验方案

8 新型连续氧化铝板的应用

8.1 铝合金面板表面处理工艺种类

8.2 阳极氧化铝板原理和工艺

8.3 连续阳极氧化铝板加工工艺

8.4 金属板幕墙连续氧化铝板加工

8.5 连续氧化铝板的使用维护

9 结论和展望

9.1 结论

9.2 不足与展望

致谢

参考文献

#### （7）研究自锁式马鞍型金属屋面施工技术（论文提纲范文）

1 金属屋面施工技术分析

1.1 短板设计施工分析

1.2 大面积异形空间曲面三维空间定位放线

1.3 各系统交接处节点构造与防渗漏处理

2 技术屋面施工工艺

2.1 建筑安全设施搭设

2.2 测量放线

2.3 压型钢底板安装

2.4 屋面板T型码支座安装

2.5 屋面板安装

3 结语

### 四、三维异形曲面屋面施工技术——整体隐藏式长尺曲面金属屋面板（论文参考文献）

- [1]发泡铝板与双层防水构造技术在三线建设博物馆建筑外围护上的应用[J]. 王德勤. 中国建筑防水, 2020(08)

- [2]双曲钛锌板屋面深化设计方法[J]. 汪永平,蒋鸿鹄,蒋洁菲,张骞,蔡建国. 施工技术, 2020(16)

- [3]航站楼金属屋面设计研究[D]. 王宏磊. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [4]济青高铁红岛站主站房外立面实现关键技术研究[D]. 杨英豪. 山东建筑大学, 2019(09)

- [5]三维异形曲面混凝土屋面板施工技术[J]. 周晓莉. 建筑施工, 2016(02)

- [6]广州国际体育演艺中心金属板幕墙施工技术与质量控制[D]. 何星. 西安建筑科技大学, 2014(08)

- [7]研究自锁式马鞍型金属屋面施工技术[J]. 张超. 中国建筑金属结构, 2013(14)

- [8]三维异形曲面屋面施工技术——整体隐藏式长尺曲面金属屋面板[J]. 张明. 建筑技术开发, 2001(01)

- [9]三维异形曲面屋面施工技术——整体隐藏长尺曲面金属屋面板[J]. 张明. 建筑施工, 2000(06)

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/1f29ded665806b20fca6d266.html