# 桥梁钻孔桩施工中的问题及预防

### 一、桥梁钻孔灌注桩施工中的问题及防治（论文文献综述）

谭秀军[1]（2020）在《桥梁钻孔灌注桩施工技术研究》文中研究说明随着我国经济的不断发展,桥梁的建设越来越广泛,合理的桥梁设计和建设,不仅可以提升城市人们出行的便利性,还能够提升城市的美观性。在桥梁建设时,必然需要建设相应的桥梁支撑桩,目前比较常用的桥梁桩是钻孔桩,钻孔桩的应用可以有效降低桥梁整体建设成本,提高施工效率,确保桥梁的安全。基于此,文章全面分析与研究了水利工程桥梁钻孔桩技术,希望可以更好地发挥出桥梁钻孔桩技术的重要作用。

林浩[2]（2020）在《某城市桥梁灌注桩断桩问题分析及处理的研究》文中进行了进一步梳理桥梁工程是我国城市经济发展中非常重要的基础设施,其中桥梁桩基础是桥梁工程施工中极其重要的一环,是桥梁工程建设的难点,也是参建各方关注的重点。本文以某桥梁工程中两条灌注桩出现的断桩事故为主要研究对象,全文通过理论和实际工程相结合的分析方法,主要研究了该桥梁工程中灌注桩断桩事故的判定、产生的原因及处理措施等。本文首先论述了桥梁灌注桩出现断桩事故的经常性和不利影响,得出对其研究的必要性;接下来结合该桥梁工程地质条件、桩径、周边环境等特点,对几种常用的灌注桩桩身完整性检测方法进行比选,研究各种检测方法在该桥梁工程断桩事故判定中的适用性和准确性;然后复盘灌注桩实际施工过程,采用因果分析法对断桩事故产生的原因进行分析,为断桩处理及后续的桩基础施工质量控制提供参考;接着结合该桥梁工程工期要求、场地条件、断层范围等因素,分析比较断桩处理常用的几种方法,并对最终选用的高压注浆法的整个处理过程及注意事项进行详细描述;最后通过分析高压注浆法的处理效果、对工期的影响、经济性、社会效益等,评价该处理方法对该桥梁工程断桩的处理效益。所得结论如下:1、低应变法和声波透射法在该桥梁工程中均有效地检测出灌注桩的桩身完整性情况,但该两种方法均出现了误判的情况,且低应变法误判率更高,需结合钻孔抽芯法进行验证。2、该桥梁工程产生断桩事故的主要原因是导管拔管过快及混凝土供应不足。3、该桥梁工程断桩采用高压注浆法处理取得了很好的处理效益,且断桩的桩径越大、断层位置越深,该处理方法的性价比越高。4、该桥梁工程出现断桩质量事故,处理起来费时费力,影响了约1.5个月工期,产生了不必要支出,还造成了不良的社会影响,因此参建各方应尽最大努力防范此类事故发生。通过本文的研究,希望能为工程建设人员在桥梁工程建设中遇到类似断桩事故时提供一些参考。

安文强[3]（2019）在《沈阳市桩基础选型的统计对比研究 ——以沈阳市ZHC项目为例》文中研究说明在社会各方面都在不断进步前提下,桩基工程在设计软件、作业方法、桩基检测、生态影响等各个方面都有了明显的改善和推进。目前在我市市场上静压管桩、长螺旋钻孔灌注桩及旋挖钻孔灌注桩已成为主要趋势,相对来说,施工工艺成熟,应用广泛。本课题结合沈阳地区工程实际,从施工工艺、适用条件、经济技术等方面进行对比研究。本文基于此背景,选取沈阳地区使用桩基础的工程实例,详细研究了静压管桩、长螺旋钻孔灌注桩和旋挖钻孔灌注桩的优缺点及分类,分析了桩基础设计进行各个方面比选的关键问题,并分析了比选的主要步骤。特别是从工程地质条件、桩基础承载力、工程造价、施工因素及工期、对环境的影响、桩基检测结果等各个方面,来分析进行基础设计方案技术经济比较的重要性和一般程序、桩型各自的优缺点以及施工工艺,能够明确在选择桩基础类型时需要考虑的相关因素。本文特别通过使用三种桩型的工程实例在施工过程中遇到的实际问题,分析了在施工过程中静压管桩、长螺旋钻孔灌注桩及旋挖钻孔灌注桩经常遇到的问题以及解决方法,对沈阳地区三种桩型的实际应用具有指导意义。

李志明[4]（2016）在《公路桥梁钻孔灌注桩施工质量控制分析》文中进行了进一步梳理我国经济的快速增长对城市交通行业的发展有一定的促进作用,近年来科学技术的进步推动了公路建造技术的提升,在城市交通工程建设的过程中,钻孔灌注桩技术已逐渐应用到公路桥梁施工中。但是其建造环节比较复杂,在实际状况中经常会出现很多问题,对公路的质量带来很大的影响。本文在分析钻孔灌注桩技术的基础上,根据存在的问题提出相应的质量控制措施。

陈君龙[5]（2015）在《桥梁钻孔灌注桩施工质量控制》文中进行了进一步梳理钻孔灌注桩施工艺在桥梁工程施工上广为使用,其施工过程中必然存在着质量安全隐患。为此对桥梁钻孔灌注桩的施工流程进行解析,洞悉桥梁钻孔灌注桩施工中存在的四大质量安全隐患为断桩事故、坍孔事故、斜孔事故、桩身混凝土事故,并归纳出解决桥梁钻孔灌注桩施工质量的控制措施就是施工前期准备阶段的质量控制、成桩的施工管理与质量控制及其特殊部位的质量控制。

曹恩震[6]（2022）在《钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中的应用分析》文中提出结合某桥梁工程,分析了钻孔灌注桩施工技术的应用情况和特点,介绍了该技术的施工流程,总结了施工中的注意事项,以期提升钻孔灌注桩施工技术的应用效果,为相关工程的开展提供参考。

黎霖[7]（2021）在《钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中的问题及防治措施》文中研究说明随着我国经济与科技的不断发展,我国交通建设事业也取得了巨大的成就,先进建设技术的使用提升了公路桥梁工程的质量与建设效率,为人民出行提供了较大的便利。而钻孔灌注桩是公路桥梁施工中经常使用的一种技术,能够有效提升工程的质量,增强公路桥梁的强度。但是由于该技术的应用流程比较复杂,施工的难度也比较大,因此在实际施工中容易出现施工操作问题,对此,技术人员应该采取针对性的措施进行防治与处理,进而保障工程施工的质量与安全性。将从钻孔灌注桩施工技术概述、钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中问题及其防治措施两个方面进行相关论述,以供参考。

张宁[8]（2021）在《钻孔灌注桩在铁路桥梁施工中的技术要点》文中研究表明钻孔灌注桩是铁路桥梁工程中常见的桩体形式,它的应用可为铁路桥梁工程施工质量的提升给予保障。在此之上,本文简要分析了钻孔灌注桩的施工特点及其适用条件,并通过做好施工准备、规范施工流程、优选钻进方法、明晰注意事项等要点,促使钻孔灌注桩在铁路桥梁施工中展现出实践价值。

张帅[9]（2021）在《市政桥梁钻孔灌注桩施工技术》文中认为在市政桥梁工程中,钻孔灌注桩施工技术可以加快施工速度,提升基础结构稳定性,成为市政桥梁工程中最常见的施工技术。因此,为了深入挖掘钻孔灌注桩施工技术应用价值,本文将以工程实例为参照,对钻孔灌注桩施工技术在市政桥梁工程中的应用要点进行探析。

张弛[10]（2021）在《桥梁钻孔灌注桩施工中若干问题及质量管理策略》文中认为保证结构主体稳定的关键是要打造好桥梁建设工程,钻孔灌注桩技术是目前桥梁施工中普遍采用的方法。结合某水中桩基施工工程,分析了桥梁灌注桩施中的常见问题,如缩径与浮笼、断桩与塌孔等,并提出针对性的质量管理策略,以便进一步提升桩基施工质量。

### 二、桥梁钻孔灌注桩施工中的问题及防治（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、桥梁钻孔灌注桩施工中的问题及防治（论文提纲范文）

#### （1）桥梁钻孔灌注桩施工技术研究（论文提纲范文）

1 钻孔灌注桩施工技术的基本介绍

2 水利工程桥梁施工中钻孔灌注桩施工技术的应用

2.1 钻孔准备

2.2 护筒埋设

2.3 泥浆制备

2.4 钻机成孔

2.5 成孔检查与清孔

2.6 下钢筋骨架及导管

2.7 混凝土灌注

3 桥梁钻孔桩灌注桩常见技术问题及针对性处理措施

3.1 钢筋笼上浮

3.2 断桩

3.3 桩身质量

3.4 钻孔中掉钻

3.5 孔壁坍塌

3.6 钻孔偏斜

4 结束语

#### （2）某城市桥梁灌注桩断桩问题分析及处理的研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1.研究的背景

1.2.研究的问题

1.3.文献综述

1.3.1.国内研究现状

1.3.2.国外研究现状

1.4.研究路线

第二章 工程概况

2.1.工程地质概况

2.2.大桥桩基础设计概况

第三章 断桩的检测与判定

3.1.大桥灌注桩检测方法比选

3.2.大桥灌注桩断桩事故的判定

3.3.本章小结

第四章 断桩事故原因分析

4.1.灌注桩5-P2夹泥断桩原因分析

4.2.灌注桩1-P10砂浆夹层断桩原因分析

4.3.本章小结

第五章 断桩的处理

5.1.大桥灌注桩断桩事故处理方法比选

5.2.高压注浆法处理过程

5.3.本章小结

第六章 处理效益评估

6.1.处理效果评估

6.2.工程进度影响评估

6.3.经济性评估

6.4.社会效益评估

6.5.本章小结

结论与建议

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （3）沈阳市桩基础选型的统计对比研究 ——以沈阳市ZHC项目为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究现状与发展趋势

2 各类桩基概述

2.1 桩基础的分类及选型的基本原则

2.1.1 沈阳市常用桩型现状

2.1.2 桩基础的分类及选型的基本原则

2.2 各种桩基础类型的概念及施工工艺研究

2.2.1 各种桩基础类型的概念及分类

2.2.2 各类型桩基础的施工工艺研究

2.2.3 各类型桩基础的优缺点研究

2.3 桩基选型步骤及管理要求分析

2.3.1 桩基选型步骤

2.3.2 桩基选型管理要求分析

3 各类型桩基础实际应用的差异性对比研究

3.1 土层适用性的对比研究

3.2 桩身承载力对比分析

3.3 经济性对比分析

3.4 桩体质量控制对比分析

3.5 施工设备对比分析

3.6 施工效率比分析

3.7 对施工环境的影响程度对比分析

3.8 各类型桩基础的的施工难点

3.8.1 静压管桩的施工常见的质量问题及防治措施

3.8.2 长螺旋钻孔灌注桩的施工常见的质量问题及防治措施

3.8.3 旋挖钻孔灌注桩的施工常见的质量问题及防治措施

4 沈阳地区ZHC项目桩基础选型分析

4.1 ZHC项目工程概况

4.1.1 工程概况

4.1.2 桩基础概况

4.1.3 桩基检测

4.2 各类型桩基础的对比分析

4.2.1 工程地质条件

4.2.2 荷载设计要求的条件

4.2.3 对比分析

4.2.4 分析结论

5 结论与展望

参考文献

作者简介

作者在攻读硕士学位期间获得的学术成果

致谢

#### （4）公路桥梁钻孔灌注桩施工质量控制分析（论文提纲范文）

一、灌注桩的概述

(一)灌注桩的作用

(二)钻孔灌注桩的实施步骤

(三)钻孔灌注桩施工要点

二、当前钻孔灌注桩施工存在的问题

(一)钻孔灌注桩施工过程中的缩孔、钻孔偏斜问题

(二)灌注桩的地基承载力不足

(三)钻孔灌注桩底部沉渣过多

(四)施工人员没有严格按照操作规则和安全意识不强

三、有效的质量控制措施分析

(一)做好施工的前期准备工作

(二)做好施工过程中各项问题的处理,保证施工质量

(三)提高施工人员的专业素养和安全意识

#### （5）桥梁钻孔灌注桩施工质量控制（论文提纲范文）

1 桥梁钻孔灌注桩施的基本流程

2 桥梁钻孔灌注桩施工中的常见质量问题及原因分析

2.1 断桩事故

2.2 坍孔事故

2.3 斜孔事故

2.4 桩身混凝土事故

3 桥梁钻孔灌注桩施工质量控制的具体措施

3.1 桥梁钻孔灌注桩施工前期准备阶段的质量控制

(1)准备好工程所需资料和数据

(2)做好相应的施工安全管理工作

(3)完善施工制度方面的控制措施

3.2 成桩的施工管理与质量控制

3.3 特殊部位的质量控制

4 结语

#### （6）钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中的应用分析（论文提纲范文）

1 工程概况

2 桥梁钻孔灌注桩施工技术

2.1 施工准备

2.2 场地整平放样

2.3 泥浆制备

2.4 护筒埋设

2.5 钻孔

2.6 钢筋笼制作安装

2.7 二次清孔

2.8 灌注混凝土

2.9 注意事项

3 结语

#### （7）钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中的问题及防治措施（论文提纲范文）

0 引 言

1 钻孔灌注桩施工技术概述

1.1 钻孔灌注桩施工技术的概念

1.2 钻孔灌注桩施工技术的要求

2 钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中存在的问题以及防治措施

2.1 工程概况

2.2 技术应用问题及其防治措施

(1)断桩问题

(2)钢筋笼上浮问题

(3)桩底沉渣过多问题

3 结束语

#### （8）钻孔灌注桩在铁路桥梁施工中的技术要点（论文提纲范文）

1 钻孔灌注桩的施工特点及其适用条件

1.1 施工特点

1.2 适用条件

2 钻孔灌注桩在铁路桥梁施工中的技术要点

2.1 做好施工准备

2.2 规范施工流程

2.3 优选钻进方法

2.4 明晰注意事项

3 结 论

#### （9）市政桥梁钻孔灌注桩施工技术（论文提纲范文）

1 钻孔灌注桩施工技术应用的重要性

2 钻孔灌注桩技术应用优势与常见问题

2.1 钻孔灌注桩技术的应用优势

2.2 钻孔灌注桩施工技术在应用中常出现的问题

3 市政桥梁钻孔灌注桩施工技术的应用

3.1 工程概况

3.2 施工前的准备工作

3.3 钻孔灌注桩施工流程

3.4 测量定位

3.5 钢护筒施工

3.6 制备泥浆

3.7 钻孔施工

3.8 成孔及清孔

3.9 制作与下放钢筋笼骨架

3.1 0 导管下放及二次清孔

3.1 1 水下混凝土灌注

4 钻孔灌注桩施工技术在应用过程中的注意事项

4.1 泥浆护壁

4.2 断桩问题

4.3 塌孔问题

5 结语

#### （10）桥梁钻孔灌注桩施工中若干问题及质量管理策略（论文提纲范文）

1 工程概况

2 桥梁灌注桩施工中问题

2.1 缩径与浮笼问题

2.2 浇筑过程中的断桩与塌孔

2.3 孔位倾斜与“烂桩头”问题

2.4 冲击钻的使用问题

2.5 桩底沉碴量过多

3 桥梁灌注桩施工质量管理策略

3.1 防治缩径与浮笼的具体措施

3.2 防治断桩与塌孔的措施

3.3 防治孔位倾斜与“烂桩头”的措施

3.4 防治掉钻、埋钻、卡钻的措施

3.5 防治桩底沉碴量过多的措施

4 结束语

### 四、桥梁钻孔灌注桩施工中的问题及防治（论文参考文献）

- [1]桥梁钻孔灌注桩施工技术研究[J]. 谭秀军. 工程技术研究, 2020(13)

- [2]某城市桥梁灌注桩断桩问题分析及处理的研究[D]. 林浩. 华南理工大学, 2020(02)

- [3]沈阳市桩基础选型的统计对比研究 ——以沈阳市ZHC项目为例[D]. 安文强. 沈阳建筑大学, 2019(05)

- [4]公路桥梁钻孔灌注桩施工质量控制分析[J]. 李志明. 中国新技术新产品, 2016(03)

- [5]桥梁钻孔灌注桩施工质量控制[J]. 陈君龙. 交通建设与管理, 2015(08)

- [6]钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中的应用分析[J]. 曹恩震. 交通世界, 2022(Z2)

- [7]钻孔灌注桩施工技术在公路桥梁施工中的问题及防治措施[J]. 黎霖. 黑龙江交通科技, 2021(07)

- [8]钻孔灌注桩在铁路桥梁施工中的技术要点[J]. 张宁. 居业, 2021(06)

- [9]市政桥梁钻孔灌注桩施工技术[J]. 张帅. 清洗世界, 2021(05)

- [10]桥梁钻孔灌注桩施工中若干问题及质量管理策略[J]. 张弛. 建筑技术开发, 2021(10)

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/439091d3aae399d3b93f2492.html