# 土坝注浆技术在小型水库加固中的应用

### 一、土坝灌浆技术在小型水库加固中的应用（论文文献综述）

杨超[1]（2021）在《基于相对熵组合赋权的土石坝除险加固防渗方案比选研究》文中提出我国病险水库数量多,绝大多数病险土石坝属20世纪50～70年代的“三边工程”（边施工、边勘察、边设计）,防洪标准低、工程质量差、病险隐患多,严重威胁下游人民生命和财产安全、国家经济发展和社会和谐稳定,属于亟需研究和解决的重大公共安全问题。目前我国正耗费巨资开展病险土石坝除险加固工作,但病险土石坝安全受各种不确定性因素和已建工程条件影响,耦合作用复杂、技术难度大,而针对不同的隐患和病险,处理方案又很多。支撑病险土石坝除险加固方案决策的理论方法研究相对滞后,工程中主要依靠工程经验决策,缺乏理论支撑和科学性,很可能造成盲目投入。本文采用相对熵组合赋权方法对病险土石坝除险加固防渗方案作比选研究,为病险土石坝除险加固防渗方案比选提供科学有效的决策方法,主要研究内容及成果如下:（1）土石坝渗漏问题分析和处理措施。对土石坝坝体渗漏、坝基渗漏、绕坝渗漏和接触渗漏等主要渗漏类型进行分析和梳理,查找各类渗漏产生的具体原因。针对不同渗漏类型,对主要的防渗加固技术方案进行分类总结,为后续的方案比选提供参考依据。（2）土石坝除险加固防渗方案决策方法与步骤。针对现有决策指标体系不完善的问题,基于方案决策理论,提出了决策指标体系建立的三项基本原则,构建了包含方案经济因素、加固效果的可靠性、施工工期指标、施工安全性指标、施工及后期运行难易程度和环境影响程度6项二级指标及其23项三级指标的病险土石坝除险加固防渗方案决策指标体系。（3）基于相对熵理论的主客观组合赋权模型。针对传统的层次分析法中,当判断矩阵一致性不满足要求,需多次重复修改判断矩阵的问题,利用相容矩阵对传统层次分析法进行了改进。随后根据信息熵计算方法,确定客观权重,再利用相对熵理论进行主客观权重组合,弥补了传统乘（加）法组合方法的不足。（4）土石坝除险加固防渗方案决策工程应用研究。依托某病险土石坝工程开展工程应用研究,针对该水库存在的防渗问题,拟定了5种不同加固防渗方案。采用传统经济比选法和本文提出的决策方法分别对5种不同方案进行对比分析和决策优选,证明本文决策方法的科学合理性,使防渗加固综合效果达到最大化。论文取得的相关成果,可为同类型病险土石坝除险加固防渗方案比选提供决策方法和依据,亦可同类土石坝的除险加固设计提供参考,为水库大坝安全决策提供思路。

袁文铁[2]（2019）在《红岩河水库防渗技术研究》文中认为水利工程建设就是合理利用水资源,兴利除害,为国民经济发展做出贡献,保证人民安居乐业、国家繁荣昌盛。如何利用现有施工技术,保障水利工程顺利实施,发挥作用,产生效益,特别是水库建设,如何解决水库的渗漏问题,使得水库按设计水位蓄水,发挥水库的作用,是工程建设的最终成果和目标。如何选择最为合适的防渗方案,是工程技术人员及学者一直研究的课题。不仅对当下的水利工程建设有着借鉴意义,对已建成的存在病患的水库除险加固有着指导意义。而基于以上背景,论文在前人研究成果的基础上,分析了高压喷射灌浆防渗技术、坝体劈裂灌浆加固技术、混凝土防渗墙技术、搅拌桩防渗墙技术、复合土工膜防渗技术、帷幕灌浆防渗技术等防渗技术的优缺点及其适用范围;总结出劈裂灌浆、套井回填防渗墙技术一般适用于坝体;高压喷射灌浆技术一般用于堤坝地基加固与防渗,适应于所有第四系地层,且处理深度较大;混凝土防渗墙技术多应用于土坝坝基、混凝土闸坝基础、土石围堰堰体和堰基的防渗处理、险坝防渗加固处理等方面,一般适用于粉土、粉质粘土、砂土及直径小于10 mm的卵砾石土层;搅拌桩防渗墙技术一般应用于堤坝地基防渗处理,适用于粒径小于5 cm的各类土层;复合土工膜防渗技术既可以用于在建水工建筑物的防渗,又可以用于己建水工建筑物的防渗加固处理,对于透水土层厚度不大（10 m左右）的地基,采用垂直铺塑技术防渗比较可靠和有效,对于透水土层比较深厚的地基,一般采用复合土工膜斜墙加铺盖或其它防渗结构;帷幕灌浆适用于坝基岩层的缝隙、空洞处理,深度和范围广。以陕西省彬州市高渠村的红岩河水库为工程实例,在充分分析红岩河水库工程地质与水文地质条件的基础上,结合工程地质勘察资料对水库坝基及坝肩的渗漏情况进行了分析计算,参照类似工程及经验做法,选择防渗帷幕灌浆方案对红岩河水库大坝坝基进行防渗处理,对左、右坝肩砂卵石层采用截渗洞方案处理渗漏问题,对左、右岸强弱风化带岩体防渗采用帷幕灌浆进行防渗处理,防渗处理后通过试蓄水测试,并依据测试结果对大坝坝基进行补强帷幕灌浆设计和施工,经过补强帷幕灌浆施工后的试蓄水测试,红岩河水库大坝坝基的渗流量减少了60%,能够有效控制红岩河水库大坝在施工阶段的渗流现象。因库区库底岩层完整,不存在永久渗漏问题,不用做防渗处理。考虑到坝基结合槽下游与坝基砂砾石水平排水层接触部位是一个薄弱部位,除对结合槽部位的土料进行充分压实,坝脚近坝处采用复合土工膜与粘土铺盖相结合防渗,复合土工膜与大坝复合土工膜连接,形成完整的防渗体系,红岩河水库防渗达到了很好的效果。

曾云[3]（2019）在《劈裂灌浆在水库土坝中的防渗加固机理探讨》文中研究表明渗漏现象对于水库土坝的影响巨大,如果不及时处理,会使渗漏恶化转变为决堤现象,因此当出现渗漏时,应当及时采用相应的防渗加固技术。劈裂灌浆是水库土坝加固工程当中常见的一种技术类型,具有很高的研究价值,在许多实际施工当中都证实了劈裂灌浆的有效性。本文主要围绕水库土坝环境,对劈裂灌浆防渗加固的机理进行分析。

袁蕾蕾[4]（2018）在《土石坝防渗加固方案多目标决策研究》文中进行了进一步梳理防渗方案是土石坝工程设计建设的最关键问题,对整个水库大坝能否有效挡水起决定性作用,其体系的优劣将直接影响到整个工程的成败。在我国工程建设朝着精细化设计施工管理、绿色建筑方向发展的背景下,根据工程特点和建设多目标性,在对土石坝进行渗流分析的基础上,很有必要对备选防渗方案组合进行多目标量化比选决策。本文对现行各类土石坝坝身防渗技术、坝基防渗技术进行对比分析,总结其适用性以及局限性;阐述三大常用渗流分析基本方法,结合理正软件的渗流分析计算模块与边坡稳定分析模块,将其作为本文的技术理论支持;结合规范,基于渗流稳定分析的思想,进行敏感性分析以及比较各类防渗技术方案;根据建设目标的多样性,建立基于防渗质量、施工进度、施工成本、施工安全、防渗材料可靠性和施工操作性等方面的多目标决策指标体系,结合层次分析法构造数学模型,对目标成果进行有效分析以及科学比选。以木瓜塘水库除险加固工程为实例进行分析计算,建立基于理正软件的渗流稳定分析模型,对该工程土石坝不同防渗方案效果进行比较,筛选出符合规范要求的防渗初选方案。由于土石坝防渗加固工程在决策时具有多目标性,在此应用多目标决策原理建立数学模型与多目标决策指标体系。对工程质量、进度、成本、安全、防渗材料可靠性、施工操作性等六个决策指标采用专家调查打分法和COV矩阵法相结合来进行量化比较,构造判断矩阵,进行层次排序分析计算,从而求得最优防渗方案。基于渗流稳定分析和COV矩阵法的土石坝防渗加固方案多目标决策方法,可为实际工程防渗方案优化提供定量化的决策参考。在以后的土石坝防渗方案选择实践中,不再是仅凭个别专家的经验针对一两项指标来进行对比选择,而是全面考虑防渗方案多方面的综合影响,将定性与定量指标结合起来进行综合量化判断,保证更加全面、客观、科学公正、定量化地做出判断决策。

索真真,于宽畏,严峻[5]（2016）在《扬州市小型水库除险加固中大坝防渗处理设计探索》文中进行了进一步梳理扬州市中小型水库均为匀质土石坝,其除险加固的重点与难点在于坝身的防渗加固。在水库除险除险加固中要为每一座水库大坝的防渗加固采用合适的设计方案,使之合理、经济。

邓盛石[6]（2016）在《帷幕灌浆技术在水库加固中的应用》文中提出在进行水库基础、渗漏以及裂缝方面的处理施工时,利用帷幕灌浆的技术获得的效果十分显着,为了有效确保工程的施工质量,务必要对其设计参数以及工艺的流程、效果进行研究,使得在水库除险加固过程中帷幕灌浆技术的作用能够充分的发挥。基于此,本文就对加强水库加固的重要性进行了简要的分析,并就简单的工程案例,分析了水库加固中帷幕灌浆施工技术的具体应用。

张震[7]（2015）在《探究劈裂式灌浆技术在土坝防渗加固中的应用》文中研究说明土坝施工越来越受到国家和相关部门的广泛关注,而土坝施工中最关键的就是要保证土坝的质量,保证施工安全。劈裂式灌浆技术就可以很好的起到防渗加固土坝的作用,这一技术在土坝修建的过程中得到广泛的推广和应用。劈裂式灌浆技术总结了传统土坝加工方法的经验教训,充分地分析了土坝出现裂缝的原因。本文主要阐述了劈裂式灌浆技术应用在土坝防渗加固中的设计原理,劈裂式灌浆技术在土坝防渗加固中的设计方案,以及劈裂式灌浆技术在土坝防渗加固中的具体应用。

崔华存[8]（2014）在《劈裂灌浆技术在病险水库除险加固中的应用》文中认为介绍土坝坝体劈裂灌浆技术在马龙县病险水库除险加固中的应用情况,总结在劈裂灌浆施工控制中的一些主要技术参数,分析劈裂灌浆的效果。采用该项技术已处理病险水库加固工程近百件,取得了较好的经济效益和社会效益。

黄益民[9]（2013）在《劈裂灌浆技术在青山水库土坝中的防渗加固机理研究》文中研究说明从建阳市青山水库除险加固工程实际情况出发,分析了劈裂灌浆技术在该水库土坝防渗加固过程中的作用机理,分别从灌浆材料的选择与劈裂灌浆工艺流程、钻孔、泥浆制备、灌浆,压力控制与封孔等方面进行了研究。实践证明,该水库土坝防渗加固过程中所采用的劈裂灌浆工艺方法是合适的。

陈斌,杜晨程,董浩,吕天伟,陈晓东[10]（2013）在《小型土坝除险加固中若干问题的探讨》文中研究表明小型水库、山塘多采用土坝作为挡水建筑物,其分布具有点多、量大、面广等特点.由于多数小型水库与山塘的先天建设条件欠佳,后期管护又不够有力,土坝防洪能力不足、坝体渗漏、涵管破裂等病害隐患较多.又受加固或整治条件限制,大中型水库常用的一些加固技术、加固方法在小型土坝中并不完全适用.本文针对前述常见的一些问题,从设计、施工、管护等方面进行了总结,分析了问题产生的原因,提出了加强与改善管理的一些措施和建议,包括加固方案的选择、建后管护的要求,以及需要进一步开展的有针对性的技术研究等.

### 二、土坝灌浆技术在小型水库加固中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、土坝灌浆技术在小型水库加固中的应用（论文提纲范文）

#### （1）基于相对熵组合赋权的土石坝除险加固防渗方案比选研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 土石坝渗流研究现状

1.2.2 病险土石坝除险加固防渗方案比选研究现状

1.3 研究内容

1.4 技术路线

2 土石坝渗漏问题分析和处理措施

2.1 土石坝主要渗漏类型及原因分析

2.2 国内外现行土石坝防渗加固技术分析

2.3 土石坝防渗加固技术

2.3.1 坝体防渗加固技术

2.3.2 坝基防渗加固技术

2.3.3 涵管结合部位防渗加固技术

2.4 本章小结

3 土石坝除险加固防渗方案决策指标体系构建

3.1 方案决策方法概述

3.2 土石坝除险加固防渗方案决策指标体系构建

3.2.1 土石坝除险加固决策指标体系构建原则

3.2.2 决策指标体系构建步骤

3.2.3 病险土石坝除险加固方案影响因素分析

3.2.4 病险土石坝除险加固防渗方案决策指标体系构建

3.3 土石坝除险加固防渗方案指标权重确定

3.4 本章小结

4 基于相对熵理论的主客观组合赋权方法

4.1 主观赋权法

4.1.1 相容矩阵分析法

4.1.2 主观权重法的实施过程

4.1.3 多专家权重向量的计算

4.1.4 多层次指标权重

4.2 客观赋权法—信息熵权法

4.3 相对熵组合赋权方法

4.4 模糊综合评价方法

4.5 本章小结

5 土石坝除险加固防渗方案决策工程应用研究

5.1 除险加固水库基本概况

5.1.1 工程地质

5.1.2 水库存在问题

5.1.3 水库除险加固的必要性分析

5.2 除险加固方案拟定

5.3 除险加固方案渗流与结构稳定计算

5.3.1 渗流分析

5.3.2 边坡稳定分析

5.4 基于传统经济比选分析研究

5.4.1 经济因素分析

5.4.2 工期因素分析

5.4.3 技术成熟性分析

5.5 基于相对熵组合赋权的土石坝除险加固防渗方案决策权重计算

5.5.1 主观权重计算

5.5.2 客观权重计算

5.5.3 主客观组合权重计算

5.6 模糊综合评价

5.7 两种方法决策结果对比和分析

5.8 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （2）红岩河水库防渗技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 研究的技术路线

第二章 水库和堤坝防渗处理技术

2.1 水库和堤坝防渗的目的

2.1.1 防止渗漏损失

2.1.2 防止渗透破坏

2.1.3 防止坝基失稳

2.2 防渗技术措施形式

2.2.1 水平防渗加固

2.2.2 垂直防渗加固

2.3 常用防渗技术研究

2.3.1 高压喷射灌浆防渗技术

2.3.2 坝体劈裂灌浆加固技术

2.3.3 混凝土防渗墙技术

2.3.4 搅拌桩防渗墙技术

2.3.5 冲抓套井回填黏土防渗墙技术

2.3.6 复合土工膜防渗技术

2.3.7 帷幕灌浆

2.4 本章小结

第三章 红岩河水库防渗技术研究

3.1 工程概况

3.1.1 工程简介

3.1.2 主要工程量

3.2 红岩河水库地质研究

3.2.1 区域地质

3.2.2 库区工程地质

3.2.3 坝址工程地质条件及评价

3.3 水库渗漏分析与计算

3.3.1 水库渗漏分析

3.3.2 水库渗漏量计算

3.4 水库防渗处理与设计

3.4.1 坝基防渗处理

3.4.2 左、右坝肩防渗处理

3.4.3 库底防渗

3.5 灌浆帷幕试验

3.5.1 试验区段选择

3.5.2 灌浆工艺与材料

3.5.3 灌浆试验压力

3.5.4 试验成果分析

3.6 坝基前期防渗灌浆

3.6.1 坝基防渗帷幕设计

3.6.2 坝基固结灌浆

3.6.3 前期灌浆施工

3.6.4 前期灌浆后结果分析

3.6.5 前期灌浆分析结论

3.7 坝基补强帷幕灌浆设计

3.7.1 补强设计的必要性

3.7.2 补强灌浆试验分析

3.7.3 补强帷幕防渗设计调整内容

3.7.4 补强帷幕灌浆施工

3.8 库区及大坝防渗

3.8.1 库区防渗

3.8.2 大坝防渗

3.9 水库防渗效果检验

3.9.1 坝基防渗检验

3.9.2 坝后渗水量观测

3.10 本章小结

第四章 结论与展望

4.1 结论

4.2 展望

附录

参考文献

致谢

个人简介

#### （3）劈裂灌浆在水库土坝中的防渗加固机理探讨（论文提纲范文）

1 现代劈裂灌浆技术水平分析

2 水库土坝劈裂灌浆加固机理

2.1 水力劈裂

2.2 泥浆劈裂填充机理

2.3 湿陷机理

2.4 能量调整与转换

2.5 浆液坝体互压机理

2.6 泥浆与土坝的固结压密机理

3 实例劈裂灌浆机理设定

3.1 实例概况

3.2 劈裂灌浆压力计算

3.3 灌浆用量计算

3.4 灌浆施工要求计算

4 结语

#### （4）土石坝防渗加固方案多目标决策研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线图

1.4 本章小结

第二章 土石坝防渗基础与渗流分析方法

2.1 土石坝防渗概述

2.1.1 坝基防渗分析

2.1.2 坝身防渗分析

2.2 渗流分析基本方法

2.2.1 理论解析法

2.2.2 水力学法

2.2.3 有限元法

2.3 理正软件计算分析土石坝渗流稳定

2.3.1 基于有限元法的渗流分析

2.3.2 基于瑞典条分法的稳定分析

2.3.3 理正软件的局限性与适用性

2.4 本章小结

第三章 基于渗流稳定分析的土石坝防渗加固方案初选

3.1 渗流稳定分析影响因素

3.2 敏感性分析

3.2.1 坝前水位高程的影响

3.2.2 渗透系数量级的影响

3.2.3 水位骤降速率的影响

3.3 土石坝防渗技术方案初选

3.3.1 基本特点分析比较

3.3.2 渗流分析比较

3.4 本章小结

第四章 土石坝防渗加固方案多目标决策

4.1 多目标决策方法分析

4.2 防渗方案多目标决策指标体系

4.2.1 防渗质量指标

4.2.2 施工进度指标

4.2.3 施工成本指标

4.2.4 施工安全指标

4.2.5 防渗材料可靠性指标

4.2.6 施工操作性指标

4.3 土石坝防渗方案多目标决策方法

4.3.1 建立层次模型

4.3.2 构造判断矩阵

4.3.3 层次单排序及一致性检验

4.3.4 层次总排序及一致性检验

4.4 本章小结

第五章 土石坝除险加固防渗方案决策实证分析

5.1 工程项目概况

5.1.1 工程存在的主要问题

5.1.2 大坝安全鉴定结论及成果核查

5.1.3 大坝现状渗流稳定分析

5.2 防渗方案初选

5.3 初选方案渗流稳定分析

5.3.1 大坝加固后渗流稳定分析

5.3.2 大坝防渗方案分析总结

5.4 建立层次分析决策法数学模型

5.4.1 建立层次结构

5.4.2 构造判断矩阵

5.4.3 层次单排序及一次性检验

5.4.4 层次总排序及一次性检验

5.5 最佳方案分析

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

附录

#### （5）扬州市小型水库除险加固中大坝防渗处理设计探索（论文提纲范文）

1 基本情况

2 水库大坝防渗加固要点

3 水库大坝防渗加固措施方案介绍

3.1 劈裂灌浆

3.2 压密灌浆

3.3 深层搅拌连续墙

3.4 防渗膜加固方式

3.5 混凝土防渗墙

4 水库坝身防渗加固方案的选择

5 结语

#### （6）帷幕灌浆技术在水库加固中的应用（论文提纲范文）

1 引言

2 加强水库加固的重要性

3 帷幕灌浆施工技术在水库加固中的具体应用

3.1 工程概况

3.2 除险加固方案

3.2.1 土坝加固

3.2.2 水塔加固

3.3 帷幕灌浆技术应用的具体步骤

3.3.1 勘察工程地质

3.3.2 明确主要技术标准

3.3.3 进行钻孔布置

3.3.4 分析灌浆段长、压力

3.4 灌浆效果分析

3.4.1 先导孔

3.4.2 Ⅰ、Ⅲ两序孔

3.4.3 控制浆液水灰比

3.4.4 灌浆验收

3.4.5 检查帷幕灌浆质量

4 结语

#### （7）探究劈裂式灌浆技术在土坝防渗加固中的应用（论文提纲范文）

1. 劈裂式灌浆技术应用在土坝防渗加固中的设计原理

1.1 劈裂式灌浆填充技术

1.2 劈裂式灌浆湿陷技术

1.3 劈裂式灌浆能量转换技术

1.4 劈裂式灌浆中浆坝互压技术

1.5 劈裂式灌浆防渗技术

2. 劈裂式灌浆技术在土坝防渗加固中的设计方案

2.1 打孔设计

2.2 灌浆厚度设计

2.3 灌浆时间设计

3. 劈裂式灌浆技术在土坝防渗加固中的具体应用

3. 结语

#### （8）劈裂灌浆技术在病险水库除险加固中的应用（论文提纲范文）

马龙县病险水库概况

坝体劈裂灌浆原理

坝体劈裂灌浆适用范围

劈裂灌浆的基本参数

1、灌浆孔布置

2、灌浆材料选择

3、灌浆压力

4、钻孔灌浆

4.1坝体灌浆

4.2坝体与基岩接触带灌浆

4.3基岩表层风化破碎带灌浆

劈裂灌浆的质量控制

结语

#### （9）劈裂灌浆技术在青山水库土坝中的防渗加固机理研究（论文提纲范文）

1 青山水库工程及除险加固工程

1.1 概况

1.2 工程存在主要问题

2 劈裂灌浆技术研究及在除险工程的运用

2.1 应用领域越来越广

2.2 坝高和坝型的要求

2.3 施工条件与施工方法的要求

3 青山水库土坝劈裂灌浆防渗加固机理

3.1 灌浆材料的选择

3.2 劈裂灌浆工艺流程

4 结语

#### （10）小型土坝除险加固中若干问题的探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 因地适宜, 选择合理的加固方案

2 实行水库安全一票否决制管理

3 加强有针对性的水利科技研究

3.1 特小流域洪水计算方法研究

3.2 探讨物探技术在小型土坝结构判别、隐患探测中的可行性

3.3 合理可行的输水设施加固方案研究

3.4 一些常用成熟工法的体系化、规范化

4 结语

### 四、土坝灌浆技术在小型水库加固中的应用（论文参考文献）

- [1]基于相对熵组合赋权的土石坝除险加固防渗方案比选研究[D]. 杨超. 西安理工大学, 2021(01)

- [2]红岩河水库防渗技术研究[D]. 袁文铁. 西北农林科技大学, 2019(08)

- [3]劈裂灌浆在水库土坝中的防渗加固机理探讨[J]. 曾云. 陕西水利, 2019(01)

- [4]土石坝防渗加固方案多目标决策研究[D]. 袁蕾蕾. 长沙理工大学, 2018(07)

- [5]扬州市小型水库除险加固中大坝防渗处理设计探索[J]. 索真真,于宽畏,严峻. 水利规划与设计, 2016(08)

- [6]帷幕灌浆技术在水库加固中的应用[J]. 邓盛石. 建材与装饰, 2016(08)

- [7]探究劈裂式灌浆技术在土坝防渗加固中的应用[J]. 张震. 珠江水运, 2015(14)

- [8]劈裂灌浆技术在病险水库除险加固中的应用[J]. 崔华存. 中国水运, 2014(06)

- [9]劈裂灌浆技术在青山水库土坝中的防渗加固机理研究[J]. 黄益民. 水利科技与经济, 2013(11)

- [10]小型土坝除险加固中若干问题的探讨[J]. 陈斌,杜晨程,董浩,吕天伟,陈晓东. 浙江水利水电专科学校学报, 2013(03)

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/5799300a5ec998db8b681e5e.html