# 放大器工作原理外文文献

##### 问：信号放大器的工作原理是什么？

答：现在信号放大器就是直放站系统，主要是光纤直放站，还有些小地方临时用无线直放站来弥补一下信号弱覆盖的问题。

基本原理：施主天线将接收到的基站下行信号送到双工器，双工器对信号进行滤波后将上行信号送到低噪声放大器进行第一级放大，放大后的信号含有杂散信号这时必需对信号再次进行滤波，为了不影响后级的工作效率及对其它信号有好的抑制度，必须选择一个有好的波形矩数的滤波器才可以达到要求，在这么高的频率一般普通的滤波器没办法达到要求，我们采用中频频段选择器在中频进行滤波才可以达到要求。通过调整滤波器的中心工作频率可使整个工作频段上移或下移，这样可根据现场的实际情况进行灵活调整。将滤波后的信号送到大功率放大器进行放大，最后信号经双工器再次滤波后从重发天线发射出去对欲覆盖区进行信号覆盖。

- 就这样信号弱或者没有信号的地方就有信号了。

答：是精密低噪声差分放大器，用于传输应变、热电偶、加速度等信号。

- 可参考密西根科技公司：.c#m(#改为o).

- 答：电梯里手机没信号，让移动公司免费安装信号放大器，原理太简单了

答：利用放大电路将输入信号放大

- 就好像音箱的功放那样

##### 问：放大电路的工作原理是什么？

- 答：放大电路是利用具有放大特性的电子元件,如晶体三极管,三极管加上工作电压后,输入端的微小电流变化可以引起输出端较大电流的变化,输出端的变化要比输入端的变化大几倍到几百倍,这就是放大电路的基本原理。

答：放大电路的组成原理（应具备的条件）

（1）：放大器件工作在放大区（三极管的发射结正向偏置，集电结反向偏置）

（2）：输入信号能输送至放大器件的输入端（三极管的发射结）

（3）：有信号电压输出。

- 判断放大电路是否具有放大作用，就是根据这几点，它们必须同时具备。

- 答：就是用一个三极管就行.放大电路嘛 就是放大信号的

- 答：从能量的角度说，把直流工作点的电能通过放大电路转化了加到了输入上，所以能放大。电路什么你应该知道。呵呵。。。。

- 答：无非是载波，把交流电载在直流电上以扩大信号，然后电容隔直通交，把交流电与直流电隔开，他不可能晶体管造能量

##### 问：电流放大器的工作原理

- 答：放大电路是利用具有放大特性的电子元件,如晶体三极管,三极管加上工作电压后,输入端的微小电流变化可以引起输出端较大电流的变化,输出端的变化要比输入端的变化大几倍到几百倍,这就是放大电路的基本原理。

##### 问：放大电路的工作原理

答：第一部分为桥式电路

由于下桥臂的R12、R7和上桥臂的R6阻值固定，所以上桥臂的R13阻值发生变化时两桥臂中间点的电压差就发生变化；

第二部分为比例电路

这部分电路的输入与输出关系为：VO=（1+R4/R8）* VI=2*VI

由于VI(VR10)=VCC/(R6+R12)*R12=

所以VO=2*=VCC,也即VR9=VCC

第三部分也为比例电路

这部分电路的输入与输出关系为：VO=（1+R5/R9）*VR11 - R5/R9*VR9=2*VR11-VR9

由于VR11=VCC/(R13+R7)*R7

所以VO=VCC*[(R7-R13)/(R7+R13)]

- 也即：VADC1=VCC*[(R7-R13)/(R7+R13)]

- 答：这是用运放实现的一个电位比较电路，比较最左边电阻电桥的两个桥口输出点的电平。

- 答：这是一个单电源的放大电路，R13应该是一个传感器吧（比如热敏电阻等），第一个运放实际是设置一个直流基准（约），作为放大器的零点偏移电压，运放2进行传感器电压放大，放大量基本为1，所以实际这个电路基本只起一个电平移动（扣除）和缓冲的作用。大概好像就这样。

- 答：这不是放大电路，更像是逻辑门电路。根据调节电位器的大小，对5端的电平控制来调节输出端的电平高低。

##### 问：电流放大器的工作原理是怎样？

- 答：用以放大电流的放大器。当放大微电流时，第一级必须是低噪声管。如常用的射极跟随器，无电压增益，但能输出电流，具有负载能力。

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/a1f31e4972a52019b82701de.html