# 陶瓷颗粒路面施工论文

##### 问：陶瓷防滑颗粒路面要如何施工呢?

- 答：一、施工前的准备1、施工前做好技术和原材料的组织安排.2、准备好施工工具：电子秤、物料桶、扫把、胶带、刮板、刷子、搅拌器等二、彩色骨料施工1、目 的：满足使用要求，形成止滑效果。2、材 料：绿道树脂、彩色骨料3 、施工工具：锯齿镘刀、搅拌器等4、施工方法：4.1专人负责物料配比，将A组份：B组份=4:1称重（不可预估）；4.2将B组份加入A组份前，用搅拌器搅拌A组份30秒，然后再将B组份倒进A组份内，搅拌1-2分钟，直至混合物完全搅拌均匀；4.3将混合物迅速摊铺在工作面上，立即用刮板将绿道树脂刮平（摊铺尽量快速和正确），覆盖率为：2KG/㎡；4.4将彩色骨料均匀抖动，撒在刚摊铺的绿道树脂上，用量：5KG/㎡；4.5余料回收：确认树脂已固化后，将没有与树脂黏着的骨料收回。没有受到污染的骨料可以重新使用。三、清理养护施工完毕,将施工杂物、垃圾清理干净。施工结束12小时后，即可允许使用。

答：道路基层的要求：如果是沥青基层，应该在路面浇筑2个月之后在进行铺设陶瓷颗粒防滑路面，而如果是混凝土基层的话，需要在路面浇筑1个月后铺设陶瓷颗粒防滑路面。施工路面要保证其干燥平整，如果路面不平整的话会增加材料的使用。

具体施工流程如下：

1、素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后/沥青路面，应在浇筑完成二个月后，铺设彩色陶瓷颗粒路面。施工路面应干燥平整，凹凸不平路面会增加材料的使用量。

2、素地清理：用吸尘器或吹风机将路面杂质和灰尘清除干净，路面有深坑或破损，应先进行修补。

3、底涂施工：当基面是水泥时用户外道路专用粘结底料按配比搅拌均匀后用辊筒滚涂施工，在沥青路面施工时不用涂刷底涂；

4、刮涂树脂粘接料：将彩色路面专用粘结料按配比搅拌均匀后用镘刀齿耙刮涂施工；地面不平整处、凹坑用树脂砂浆材料完全填补平整；

5、撒布彩色陶瓷颗粒：将彩色陶瓷颗粒均匀撒布于刚刮涂均匀的彩色路面专用粘结料表面，完全将树脂材料覆盖；

- 6、收集多余陶瓷颗粒：在撒完彩色陶瓷颗粒后常温气候下4-5小时后可回收陶瓷颗粒依次循环使用。

答：首先就是施工前，清理路基，然后找平，修补之类的。

- 之后刷胶水，抛洒颗粒之类的。

##### 问：陶瓷颗粒防滑路面的具体施工流程？

答：具体施工流程如下一、道路基层的要求：如果是沥青基层，应该在路面浇筑2个月之后在进行铺设陶瓷颗粒防滑路面，而如果是混凝土基层的话，需要在路面浇筑1个月后铺设陶瓷颗粒防滑路面。施工路面要保证其干燥平整，如果路面不平整的话会增加材料的使用。

二、道路基层的清理：使用高压水枪进行路面清洗，待路面干透之后，在使用路面吸尘器或者吹风机将路面的灰尘、杂质全部清除干净，如果路面有坑洼或者破损的地方，需先进行修补。

三、基层底涂的处理：用橡胶刮板均匀刮铺沥固PU801聚氨酯胶水，平米用量根据道路孔隙率区别，约1.5-1.8kg/㎡

四、抛撒彩色陶瓷彩砂：将彩色陶瓷彩砂均匀的抛洒在底涂的专用地面胶上并完全覆盖地面胶并有富余量，5-6kg/㎡，且抛洒的陶瓷彩砂颗粒要控制在φ1-3mm，级配砂为宜。

- 五、地面胶固化后收砂：一般4小时后即可固化，此刻采用无动力扫砂机进行收砂，收集起来的彩砂可以经过二次筛选后再次利用。

答：一、施工前的准备

1、施工前做好技术和原材料的组织安排.

2、准备好施工工具：电子秤、物料桶、扫把、胶带、刮板、刷子、搅拌器等

二、彩色骨料施工

1、目 的：满足使用要求，形成止滑效果。

2、材 料：绿道树脂、彩色骨料

3 、施工工具：锯齿镘刀、搅拌器等

4、施工方法：

4.1专人负责物料配比，将A组份：B组份=4:1称重（不可预估）；

4.2将B组份加入A组份前，用搅拌器搅拌A组份30秒，然后再将B组份倒进A组份内，搅拌1-2分钟，直至混合物完全搅拌均匀；

4.3将混合物迅速摊铺在工作面上，立即用刮板将绿道树脂刮平（摊铺尽量快速和正确），覆盖率为：2KG/㎡；

4.4将彩色骨料均匀抖动，撒在刚摊铺的绿道树脂上，用量：5KG/㎡；

4.5余料回收：确认树脂已固化后，将没有与树脂黏着的骨料收回。没有受到污染的骨料可以重新使用。

三、清理养护

- 施工完毕,将施工杂物、垃圾清理干净。施工结束12小时后，即可允许使用。

##### 问：什么是陶瓷颗粒地面？

- 答：彩色陶瓷颗粒----新型路面材料，彩色陶瓷颗粒近几年来是世界各国普遍采用的一种新型路面材料。它是采用高岭土、长石、石英和粘土为主要原料，外加无机高温色剂，经高温烧制而成，颜色有红、橙、黄、绿、青蓝、紫、棕、白等多种颜色，具有防滑耐磨、环保耐腐、吸水率低、色泽鲜艳、高档美观、用不褪色、坚硬牢固、使用寿命长等特点。

答：陶瓷颗粒胶粘剂，以陶瓷颗粒及符合陶瓷颗粒、金属碳化物为骨材与PDMG预聚体为基础的耐磨复合材料，具有耐水、耐油、耐酸碱性。适用（-60℃-250℃）设备过流冲蚀、设备的大面积修复。对于各种不同工况，配合工艺方案，解决机械设备的磨损问题。

使用方法：

1. 表面处理：对需处理部位进行粗化处理，角磨机打磨或喷砂等；对粗化处理过的表面进行清洗；处理过的表面应是粗化的干燥新鲜基材表面，并且应无油污、无粉尘。

2. 配制：按重量比4∶1将A、B两组份混合均匀，并在30min内用完。一般是边施工边配置，一次配置量最大不能超过1.5公斤，过多胶凝固的过快，还没用完已经部分凝固而不能使用。可根据实际温度冬天可适当多配，夏天适当少配。如气温过低可将A组分适当加热以降低粘度便于配置。

3. 涂敷：XK-YHL陶瓷颗粒胶粘剂，合适的涂覆厚度为2～8mm，应将混合好的材料逐层涂敷于待修部位，第一层要压实，使之与基材充分浸润，涂层涂到尺寸后表层要修平整，或用低粘度耐磨胶涂敷涂层表面。本材料不能进行机械加工，应注意控制涂层厚度，以免装配中出现干涉现象。

4. 固化：25℃固化24小时可投入使用，若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化；一般冬天施工可用碘钨灯距涂层40cm的距离进行照射加温。

- 修复案例：

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/c64f4660c95f0c206cd84f0d.html