# 移动网络发展方向——全IP移动网络

### 一、移动网络的发展方向——全IP移动网（论文文献综述）

银奕淇[1]（2014）在《全IP物联网异构融合与移动管理性研究》文中研究说明在技术创新和应用需求的双重驱动下，无线移动通信技术与感知技术迅猛发展，无所不在的物联网通信时代即将来临。物联网的提出不但扩展了用户终端设备的范围，而且扩大了终端设备的部署范畴，它们将通过移动通信网、固定通信网、互联网等各种信息通信网络的异构融合，从而实现人与物、物与物的交互。移动性管理技术作为物联网网络通信的一项重要支撑技术，引起广泛重视。本文以物联网网络通信研究为主线，总结了移动性管理技术研究和发展的现状以及物联网的发展，主要研究了物联网的体系结构、物联网的多接入技术、物联网的异构融合以及基于MPLS和移动IP相结合的物联网移动性管理等方面问题。主要工作与研究内容如下：首先，依据移动性管理协议参考模型对物联网移动性管理的相关背景进行了较为详细的介绍，对当前网络层移动性管理技术作了比较全面的归纳和总结。在物联网研究方面，对物联网进行了界定，探讨了物联网与互联网、泛在网和传感网的关系，提出了全IP化的物联网。并从功能角度出发，对物联网体系结构进行了研究，分析表明：不论是基于USN物联网五层体系结构，还是基于M2M物联网三层体系结构，物联网的网络层是十分重要的一层，它是信息传输的关键。物联网网络包括了接入网和承载网，是物联网实现物物通信的基础。随着现代通信技术的多元化发展，物联网接入技术也呈现出多样化，这使得异构融合成为网络发展的大趋势。本文综合分析了物联网的多接入技术，探讨了异构融合的四种方案，提出了在异构融合背景下多接入环境的同时传输与无缝移动方案。在移动性管理中移动IP与MPLS结合技术方面，分析了MIPv6与HMIPv6的工作机制以及MPLS工作原理，提出了基于MPLS的HMIPv6的改进方案，仿真分析对比了MPLS核心网和IP核心网络中，移动节点的切换性能，给出了移动IP与MPLS结合技术下一步研究建议。

解锦明[2]（2012）在《基于分布式组网的归属位置寄存器网络演进》文中提出未来HLR（归属位置寄存器）发展的驱动力主要是多业务融合,融合终端数据、接入/核心网络数据、业务数据以及Internet业务数据,业务逻辑与用户数据的分层,实现用户数据的融合统一,以利于向未来网络平滑演进。探讨了传统集中式HLR向未来分布式HLR、HSS（归属用户系统）平滑演进的过程。

胡娇[3]（2010）在《FMC中的关键技术及网络架构研究》文中认为FMC（固网移动网融合）一直是业内人士和通信运营商所关注的热点。文章介绍标准化组织对FMC标准化的一些研究成果和规范,FMC的定义及相关问题,讨论了多种网络的各种接入技术以及IMS（IP多媒体系统）核心网技术,对固网移动网三个层次的融合进行了详细介绍,并介绍了一种基于IMS的融合了各种接入技术和服务的全IP的融合网络架构。

黄秀清[4]（2010）在《通信网间互联管制制度研究》文中研究指明自20世纪80年代开始,电信产业中竞争性市场的出现是网间互联问题成为行业内焦点话题的起点,吸引了各国产业经济学家以及管制机构等的热切关注。人们发现无论是主导电信运营商、具有市场势力的运营商还是管制者,谁能最大限度地、有效地控制网间互联,谁就能最大程度地影响市场结构和竞争强度,进而影响通信市场业务定价、消费者福利和整个市场的资源配置效率。然而,实践中,电信产业技术、经济的复杂性,市场结构、管制体制的差异性和管制目标的多重性,导致电信网间互联问题始终是电信市场维持有效竞争、追求社会福利最大化目标约束下的一个难以彻底解决的问题。电信网间互联问题不仅仅是一个涉及到通信技术和网络结构的问题,同时也是一个涉及到经济、政治等多角度、多层次的复杂问题。从面向连接的电话网、非面向连接的互联网到当前正在演进的基于IP的下一代网（NGN）,电信通信技术的发展引发了通信市场结构的变迁,也带来了不同技术领域及不同模式的网间互联问题,相应的互联安排和管制制度框架也呈现出演进的特点。从对网间互联问题的研究来看,国际组织、管制机构、咨询机构,特别是欧、美的产业经济学家一直对通信网间互联问题倍加关注。从互联经济理论模型到管制实践经验的总结,针对传统电话网、基于IP的互联网的网间互联问题的研究产生了丰富的研究成果。目前,网络融合趋势、NGN概念的提出和实践又激发了对该问题的进一步深入研究。鉴于目前对NGN网间互联问题的研究大多集中在互联结算制度等方面。从制度基础薄弱的我国来看,具体的互联制度安排固然十分重要,但构建一个有效的互联管制制度的重要性显得尤为突出。这也是多数发展中国家面临的共同问题。因此,本篇论文的研究选择了网间互联管制制度角度,希望通过对有效的互联制度的深入研究为我国的互联管制实践提供参考。论文的主要研究思路是：采取SSP制度分析框架,从对影响互联管制制度的技术和市场结构等因素的分析出发,分析不同技术条件约束下网间互联市场的特点及对互联管制的需求,进而研究网间互联制度构成的一般框架。结合经济理论及欧美一些国家NGN管制实践经验,提出有效的互联管制制度概念并构建相关的制度评价框架。在运用该评价框架对我国网间互联管制制度评价的基础上,提出构建有效的网间互联管制制度应关注的主要问题及其相关机制和方法。本文内容共包括九章。第一章综述部分,主要说明论文选题的相关背景、国内外研究概况、论文的研究方法和主要创新点等。第二章对管制制度研究的相关理论和分析工具进行了介绍和梳理。阐明了本文选择制度研究视角的原因。介绍了研究制度问题的相关理论和SSP分析框架。梳理了管制的理论依据、管制理论的不同观点,提出要重新认识管制边界的观点。第三章研究了通信网间互联相关技术的约束问题。介绍了NGN的概念、技术特点和可能的演进路径,比较了基于电路交换的传统电信网间互联和基于分组交换的IP网络互联的差异,分析了NGN发展对网间互联管制带来的挑战。第四章系统研究了传统电话网和基于IP的互联网的互联模式。结合经济理论,分析了不同市场条件下的管制需求及成因。第五章在介绍国际层面和国内层面NGN互联模式的基础上,分析了NGN演进对网间互联制度带来的挑战。第六章结合国际组织和欧美国家互联管制制度实践,研究了网间互联管制制度的一般框架,分析了NGN演进进程中互联管制制度演进需要关注的主要问题。第七章重点介绍了美国以及欧洲国家（如英国和德国）针对NGN发展在互联管制方面的实践经验。重点对美国和英国的互联管制实践进行了对比分析。第八章对在NGN时代建立有效的互联管制制度进行了研究。提出了有效互联管制制度评价的一般框架和如何构建有效的互联管制制度的相关机制和方法。第九章结论和展望。本论文的创新点主要集中在以下几方面：1、借助于SSP分析范式,提出通信网间互联管制制度的建立是受到当期技术、市场结构和相关制度环境制约的。构造出互联管制制度状态因素、制度结构、制度评价以及与制度改善和变迁之间的关系。提出可以借助于一定的手段和方法对制度的有效性进行评判以促进管制制度的变革或改善。2、在阐述PSTN、Internet、NGN技术差异的基础上,分析了网络融合,向基于IP的NGN演进可能对网间互联制度带来的挑战。3、在阐述制度影响因素的基础上,提出了评价有效的网间互联管制制度的一般框架,定义了制度改善程度如何衡量。具体地,该一般框架包括三个维度,分别是制度完整性维度、制度合理性维度和制度有效性维度。在这三个维度下共提出10项指标来评价互联管制制度的有效程度。运用该框架结合我国互联管制制度实际进行了初步测评。4、在借鉴欧洲通信业管制经验的基础上,本文提出了简化互联管制目的、建立有效识别管制需求机制、建立管制制度定期回顾制度以及建立互联管制制度评价方法的建议。这些建议不仅能为我国互联管制制度的建设和完善提供一定的方法论,也会对其他国家或者其他行业的管制制度建设提供参考。

赵宇[5]（2010）在《全IP宽带移动P2P网络关键技术研究》文中研究说明为满足用户与日俱增的多媒体应用需求,移动网络向宽带化和IP化方向不断演进,但在演进过程中仍受到架构复杂、网络维护开销大等问题的困扰,而P2P因其结构扁平、性价比高已成为互联网中最具影响力的技术之一。因此,将P2P引入到以SAE/IMS为核心架构的全IP宽带移动网成为移动网络演进的重要方向。本文针对全IP宽带移动P2P（AIM-P2P）网络的关键技术进行研究,并给出相应的解决方案。主要成果如下:1.设计了一种AIM-P2P网络架构。研究了全IP宽带移动网络架构和P2P结构,确定混合式P2P结构最适合于在全IP宽带移动网络中布置。分析了全IP宽带移动网络中关键实体的特点,通过在分组数据网关（P-GW）中增加分布式用户服务器（DSS）,设计了二维的覆盖网络,即P2P核心层。结合接入层和控制层构建了三层结构的AIM-P2P网络架构,设计了P2P业务承载流程。理论分析表明,该架构具有较小的系统开销。2.基于AIM-P2P网络架构设计了一种门限自适应混合式搜索算法（AHSA）。针对互联网络中混合式判决参数不准确的问题,引入资源流行度和关键词流行度作为判决参数。利用改进的灰色关联方法分析代价指标以确定判决门限初始值,优化了算法选择的准确性。根据移动环境动态性较高的特点,提出了一种基于判决参数反馈的自适应门限机制。仿真实验表明,与经典混合式搜索算法相比,AHSA在搜索时延搜索准确度方面具有明显优势。3.提出了一种协作式Cache策略。针对P2P业务流量较大的特性,结合SAE中的P-GW Pool概念提出了一种Cache Pool机制。分析了资源流行度分布特点,设计了一种分块、分类型的协作式存储策略,提高了系统的容量和可靠性。分析了资源流行度变化趋势,结合资源流行度分布特点,定义了资源的三种状态,提出了一种基于状态的内容替换策略。采用流模型分析了平稳状态下的下载时长,分析表明协作式Cache策略有效地缩短了下载时间,在一定程度上提高系统可靠性和有效性。

于明,解锦明[6]（2009）在《全业务背景下移动网HLR网络演进研究》文中研究指明本文分析了全业务竞争背景下移动网HLR的发展方向和演进趋势,探讨传统集中式HLR向未来分布式HLR、HSS平滑演进过程。

于明,解锦明[7]（2009）在《全业务背景下移动网HLR网络演进研究》文中提出随着国内电信行业重组完成,2009年1月工业信息化部向国内三大运营商发放三张3G牌照,标志着中国电信行业进入到全业务运营竞争的新阶段。面对业务多样化和接入多样化的全业务需求,业务的融合推动了网络的融合,未来需要一体化的统一核心网络架构。HLR（归属位置寄存器）作为管理移动用户的数据中心,全业务的发展提出了固定用户与移动用户数据进行数据融合的迫切需求,传统的集中式HLR已难于适应融合的统一用户数据管理需求。本文分析了全业务竞争背景下移动网HLR的发展方向和演进趋势,探讨传统集中式HLR向未来分布式HLR、HSS平滑演进过程。

姚玉坤,郑爱利[8]（2009）在《基于WiBro接入技术的FMC解决方案》文中进行了进一步梳理简要介绍FMC的基本概念和IMS的体系结构,分析以IMS为核心的FMC技术策略。最后重点介绍KT提出的基于WiBro技术的FMC实现方案。

刘明杰[9]（2008）在《通信网络全面IP化演进趋势》文中指出通信网络全IP化是电信网的发展方向,对通信网络全IP化演进阶段及实现目标进行了详细论述,并具体介绍了我省移动通信网络IP化建设思路及实施进程。

陈岗[10]（2008）在《基于全IP平台的CDMA2000 1xEV-DO基站收发信机的硬件设计研究》文中认为全IP平台是第三代移动通信的最新发展方向,世界主流通信设备制造商,目前无一例外采用了全IP平台技术。对CDMA20001 xDV-DO中基站收发信机（BTS）的全IP平台展开了研究,提出了一个全IP平台的实现方案,并从系统实现、详细硬件设计、服务质量等方面进行了深入论述。对研究CDMA2000的发展、全IP网络、BTS系统架构以及工程实现等方面有应用价值。

### 二、移动网络的发展方向——全IP移动网（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、移动网络的发展方向——全IP移动网（论文提纲范文）

#### （1）全IP物联网异构融合与移动管理性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

插图索引

附表索引

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 国内外物联网发展现状

1.3 物联网发展的技术背景

1.4 课题选题的意义

1.5 本论文的结构与主要内容

第二章 移动性管理理论基础

2.1 移动性管理技术

2.1.1 移动性管理概述

2.1.2 移动性管理关键技术

2.2 移动性管理协议参考模型

2.2.1 传送平面

2.2.2 控制平面

2.2.3 管理平面

2.3 分层移动性管理

2.3.1 链路层移动性管理

2.3.2 网络层移动性管理

2.3.3 传输层移动性管理

2.3.4 应用层移动性管理

2.4 本章小结

第三章 全 IP 物联网构建

3.1 物联网概述

3.1.1 物联网基本定义

3.1.2 物联网基本特征

3.2 物联网与互联网、泛在网及传感网的关系

3.2.1 物联网与传感网的关系

3.2.2 物联网与互联网的关系

3.2.3 物联网与泛在网的关系

3.3 物联网的全 IP 化

3.3.1 全 IP 化

3.3.2 统一的全 IP 网络结构

3.3.3 全 IP 化的演进

3.3.4 全 IP 物联网的构建

3.4 本章小结

第四章 基于功能维度物联网体系结构的比较分析

4.1 基于功能维度的物联网体系结构划分

4.2 基于 USN 物联网五层体系结构模型

4.3 基于 M2M 物联网三层体系结构模型

4.4 两种体系结构模型的比较分析

4.5 本章小结

第五章 物联网异构网络融合方案设计与实现

5.1 物联网网络层

5.1.1 物联网网络层界定

5.1.2 物联网支撑网络群

5.2 物联网异构接入技术的性能分析

5.2.1 LAN 接入

5.2.2 IEEE 802.15.4 标准

5.2.3 IEEE 802.11 标准

5.2.4 IEEE 802.16 标准

5.2.5 IEEE 802.20 标准

5.3 物联网异构融合方案

5.3.1 物联网架构融合的提出

5.3.2 物联网接入网融合方案分析

5.4 物联网多接入环境下网络融合的实现

5.4.1 多接入适配接口的设计

5.4.2 多接口同时传输的实现

5.4.3 多接入网络的无缝移动方案分析

5.5 本章小结

第六章 基于 MPLS 的移动 IP 移动性管理技术改进与分析

6.1 移动 IP

6.1.1 移动 IP 工作机制

6.1.2 异构网的位置管理

6.1.3 异构网的切换管理

6.2 多协议标签交换技术

6.2.1 MPLS 工作原理

6.2.2 MPLS 工作过程

6.3 移动 IP 与 MPLS 结合的移动性管理技术

6.3.1 移动 IP 与 MPLS 结合技术与特点

6.3.2 MPLS 架构下移动 IPv6 的基本原理

6.3.3 MPLS 支持 HMIPv6 的网络结构

6.3.4 基于 MPLS 的 HMIPv6 改进方案

6.4 移动 IP 与 MPLS 结合仿真与分析

6.4.1 仿真模块简介

6.4.2 仿真场景与实现

6.4.3 仿真结果分析

6.5 本章小结

第七章 结束语

7.1 全文总结

7.2 工作展望与下一步研究

参考文献

成果目录

致谢

#### （2）基于分布式组网的归属位置寄存器网络演进（论文提纲范文）

1 移动网HLR发展需求分析

1.1 移动核心网络演进趋势

1.2 移动网集中式HLR发展存在问题分析

2 分布式HLR基本原理及优势

2.1 HLR功能及传统集中式HLR网络结构

2.2 分布式HLR基本组成及原理

2.2.1 分布式HLR基本组成及接口协议

2.2.2 分布式HLR的组网方案

2.2.2. 1 分布式HLR BE内部组网方案

2.2.2. 2 分布式HLR FE与七号信令网组网方案

2.2.2. 3 分布式HLR与BOSS、网管组网方案

2.2.3 分布式HLR的特点及优势

3 HLR集中式向分布式演进的策略

3.1 移动网HLR演进总体思路

3.2 HLR传统集中式向分布式演进阶段

4 结束语

#### （3）FMC中的关键技术及网络架构研究（论文提纲范文）

0 引言

1 FMC的定义及关键问题

2 固网移动网融合的网络架构

2.1 接入技术

2.2 核心网技术

2.3 端到端网络架构

3 业务融合和终端融合

3.1 业务融合

3.2 设备融合

4 结束语

#### （4）通信网间互联管制制度研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 综述

1.1 论文选题背景

1.2 国内外网间互联问题研究综述

1.2.1 电话网间互联研究综述

1.2.2 互联网网间互联研究综述

1.2.3 网间互联管制研究综述

1.3 论文研究方法和研究内容榧架

1.4 论文主要创新点

第二章 管制制度研究相关理论及分析工具

2.1 选择制度研究视角

2.1.1 制度和制度安排

2.1.2 制度的功能

2.2 相关理论及分析框架

2.3 SSP范式

2.4 管制的理论依据

2.4.1 管制及其目的

2.4.2 管制的边界

2.5 与管制绩效相关的两类管制理论观点

2.5.1 正面观点

2.5.2 负面观点

2.5.3 管制经济理论的两个扩展模型

2.6 对管制边界和管制的重新认识

第三章 网间互联制度的技术约束

3.1 基于IP的下一代网络—NGN

3.1.1 关于NGN

3.1.2 NGN的网络结构和演进路径

3.1.3 NGN的关键技术

3.1.4 NGN的演进路径

3.2 技术约束与网间互联

3.2.1 技术比较

3.2.2 传统PSTN的网间互联

3.2.3 INTERNET网间互联

3.2.4 NGN的网间互联

3.3 NGN对互联制度带来到的挑战

3.3.1 市场结构和管制制度框架

3.3.2 分组交换对收费模式的影响

3.3.3 网业分离、分层互联

3.3.4 业务质量保证(QoS)

3.3.5 成本结构和成本原则

第四章 通信网间互联市场有效性及管制需求

4.1 网间互联(Interconnection)与接入(Access)

4.1.1 网间互连(Interconnection)和互通(Inter-working)

4.1.2 接入(Access)

4.2 传统电话网的网间互联模式

4.2.1 根据地理范围划分的三种互联模式

4.2.2 根据接入需求划分的互联模式

4.2.3 根据互联双方关系和结算模式划分的互联模式

4.3 传统电话网间互联管制需求分析

4.3.1 终接垄断

4.3.2 非合作定价和合谋定价

4.3.3 政策含义

4.4 互联网IP互联模式

4.4.1 互联网互联模式发展简要回顾

4.4.2 互联网网间互联模型

4.4.3 Internet-电信网的互联:本地环路的接入

4.4.4 互联网互联市场的有效性和管制需求

第五章 NGN网间互联及管制实践压力

5.1 国际全IP网络互联的新模式

5.1.1 GSMA的IPX互联模式

5.1.2 i3论坛的互联模式

5.2 国内层面的NGN互联

5.2.1 NGN互联的关键问题

5.2.2 当前的互联模式及发展趋势

5.3 管制实践面临的压力

第六章 网间互联管制制度框架

6.1 网间互联管制制度的一般框架

6.1.1 区域层面的互联管制框架

6.1.2 国家层面的互联管制框架

6.2 通信网间互联管制制度模式选择

6.2.1 事前管制模式

6.2.2 事后管制模式

6.2.3 混合管制模式

6.3 管制机构在互联互通中的作用

6.3.1 制定指导规则,作为互联双方谈判的基础

6.3.2 制定默认网间互联安排

6.3.3 对未能达成一致的谈判进行协调

6.3.4 提供完成网间互联的激励

6.4 电信网间互联的基本框架

6.5 NGN时代互联管制制度演进需要关注的问题

6.5.1 过早管制介入可能带来风险

6.5.2 增加套利的风险

6.5.3 是否需要继续保障任意(any-to-any)互联

6.5.4 管制的确定性

6.5.5 NGN互联管制制度调整政策建议

第七章 NGN互联管制经验分析

7.1 美国的经验

7.1.1 美国NGN的发展

7.1.2 美国IP网间互联管制

7.1.3 美国互联支付方式的改革

7.1.4 美国互联管制经验的总结

7.2 欧洲经验

7.3 英国的经验

7.3.1 英国的21世纪网络(21CN)

7.3.2 英国下一代网络的互联管制措施

7.3.3 英国的互联支付方式

7.3.4 英国NGN互联管制的经验总结

7.4 德国关注的NGN互联问题

7.5 英美两国互联管制经验对比分析

第八章 NGN时代的网间互联管制

8.1 轻手管制还是严格管制

8.1.1 一个轻手管制模型

8.1.2 离网成本定价(Off-net-pricing)原则

8.2 有效的互群管制制度

8.2.1 有效的互联管制制度

8.2.2 对我国互联管制制度评价

8.3 构建一个建立有效管制制度的机制

8.3.1 简化并明确互联管制目的

8.3.2 建立有效识别管制需求的方法

8.3.3 建立互联管制制度定期回顾制度

8.3.4 建立互联管制制度评价机制

第九章 结论和展望

9.1 论文的主要结论

9.2 进一步研究展望

参考文献

致谢

作者攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （5）全IP宽带移动P2P网络关键技术研究（论文提纲范文）

表目录

图目录

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.1.1 基于SAE/IMS 的全IP 宽带移动网络

1.1.2 移动P2P 技术分析

1.1.3 全IP 宽带移动P2P（AIM-P2P）网络的提出

1.2 课题的研究现状与意义

1.2.1 国内外研究现状

1.2.2 课题研究的意义与挑战

1.3 本文的主要研究内容和安排

1.3.1 本文的主要研究内容

1.3.2 论文结构安排

第二章 全IP 宽带移动网络及P2P 技术研究分析

2.1 全IP 宽带移动网络研究分析

2.1.1 SAE 网络分析

2.1.2 IMS 网络分析

2.2 P2P 关键技术研究分析

2.2.1 P2P 网络的拓扑

2.2.2 P2P 网络的搜索算法

2.2.3 P2P 网络的Cache 技术

2.3 AIM-P2P 的关键技术及研究思路

2.4 本章小结

第三章 AIM-P2P 网络架构设计及性能分析

3.1 全IP 宽带移动网络与P2P 网络的区别和特点

3.2 AIM-P2P 网络架构设计

3.2.1 覆盖网络关键实体的选取

3.2.2 二维P2P 覆盖网络的构建

3.2.3 AIM-P2P 整体架构

3.3 AIM-P2P 网络中策略控制设计

3.3.1 默认承载过程

3.3.2 业务承载流程

3.4 AIM-P2P 网络系统结构性能分析

3.5 本章小结

第四章 AIM-P2P 网络中的门限自适应混合式搜索算法

4.1 AIM-P2P 网络中的搜索策略

4.2 现有混合式搜索算法分析

4.3 AIM-P2P 网络中搜索算法设计与流程

4.3.1 AIM-P2P 网络中搜索算法的设计思想

4.3.2 混合式搜索算法流程

4.4 判决参数的选取

4.5 判决门限初值的确定

4.6 判决门限的自适应方法

4.7 仿真实验与分析

4.7.1 仿真实验环境与参数设置

4.7.2 仿真结果与性能分析

4.8 本章小结

第五章 AIM-P2P 网络中协作式CACHE 策略

5.1 AIM-P2P 中协作式 Cache 策略的特点

5.2 协作式 Cache 的部署

5.3 协作式 Cache 存储策略

5.3.1 资源流行度分布分析

5.3.2 基于流行度分布的协作式Cache 策略

5.4 Cache 内容替换策略

5.4.1 资源流行度变化趋势分析

5.4.2 基于资源状态的Cache 内容替换策略

5.5 基于流模型的平稳下载时长分析

5.6 本章小结

第六章 结束语

参考文献

作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作

致谢

#### （8）基于WiBro接入技术的FMC解决方案（论文提纲范文）

引言

1 FMC的基本概念

2 IMS的概念及体系结构

3 基于IMS的FMC实现技术策略

3.1 网络融合技术策略

3.2 业务融合技术策略

3.3 管理融合技术策略

4 WiBro技术及其综合服务平台

4.1 WiBro技术的系统结构

4.2 WiBro系统中的接入认证方案

4.3 WiBro系统中的鉴权和计费

5 结语

### 四、移动网络的发展方向——全IP移动网（论文参考文献）

- [1]全IP物联网异构融合与移动管理性研究[D]. 银奕淇. 南华大学, 2014(02)

- [2]基于分布式组网的归属位置寄存器网络演进[J]. 解锦明. 江苏通信, 2012(06)

- [3]FMC中的关键技术及网络架构研究[J]. 胡娇. 电信快报, 2010(09)

- [4]通信网间互联管制制度研究[D]. 黄秀清. 北京邮电大学, 2010(01)

- [5]全IP宽带移动P2P网络关键技术研究[D]. 赵宇. 解放军信息工程大学, 2010(02)

- [6]全业务背景下移动网HLR网络演进研究[A]. 于明,解锦明. 中国通信学会第六届学术年会论文集（下）, 2009

- [7]全业务背景下移动网HLR网络演进研究[A]. 于明,解锦明. 中国通信学会第六届学术年会论文集（中）, 2009

- [8]基于WiBro接入技术的FMC解决方案[J]. 姚玉坤,郑爱利. 信息通信技术, 2009(03)

- [9]通信网络全面IP化演进趋势[A]. 刘明杰. 2008年“ICT助力两型社会建设”学术研讨会论文集, 2008

- [10]基于全IP平台的CDMA2000 1xEV-DO基站收发信机的硬件设计研究[J]. 陈岗. 科学技术与工程, 2008(11)

本文来源: https://www.sh-hywin.com/article/ef370a9fd39543d880901daa.html